## Slide 1
Rev.0.03
This User Manual explains the use, performance characteristics, and cautions about MINI5C+ fusion splicer
and how to install and operate it. The primary goal of this manual is to make the user as familiar with the
splicer as possible.
Questo manuale utente illustra l’uso, le caratteristiche operative e le avvertenze per l’utilizzo della giuntatrice a fusione MINI5C+ e le modalità di installazione e azionamento. L’obiettivo principale di questo manuale è descrivere la giuntatrice all’utente.

## Slide 2
Preface
Important!
We recommend all users to read this manual before operating MINI5C+ fusion
splicer.
Thank you for choosing MINI5C+ Arc Fusion Splicer. This product delivers ultra fast
splicing time and has an incredibly short shrinking time. It uses the profile alignment
technique and extremely accurate alignment process to ensure precise splice
loss estimation. A new shrinking technology makes that the shrink time is greatly
reduced, thus resulting in an extremely fast total cycle time. The splicer is designed
to withstand harsh environmental conditions. Its lightweight, yet robust, compact and
ergonomic design allows users to easily carry or move. MINI5C+ has a menu-driven
user interface with dynamic function buttons and a fully automatic splice process.
For more information of MINI5C+, please contact local agent or visit our official
website.
www.fiberfox.co.kr
01
Importante!
Raccomandiamo a tutti gli utenti di leggere questo manuale prima di azionare la giuntatrice a fusione MINI5C+.
Grazie per aver scelto la giuntatrice a fusione ad arco MINI5C+. Questo prodotto consente un rapidissimo tempo di giunzione e un tempo incredibilmente ridotto di termorestringimento. Utilizza la tecnica di allineamento del profilo e un processo di allineamento estremamente accurato per garantire una stima precisa della perdita di giunzione. Una nuova tecnologia di restringimento riduce notevolmente il tempo di termorestringimento, determinando un tempo totale di ciclo molto rapido. La giuntatrice è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili. La sua struttura leggera, ma robusta, compatta ed ergonomica permette agli utenti di trasportarla o spostarla facilmente. MINI5C+ è dotata di un’interfaccia utente basata su un menu con pulsanti funzione dinamici e consente un processo di giunzione interamente automatico.
Per ulteriori informazioni sulla MINI5C+, si prega di contattare il rappresentante locale o di visitare il nostro sito web ufficiale.
www.fiberfox.co.kr
Prefazione

## Slide 3
Contents
Chapter1 Technical Parameters
1.1 Applicable Fiber Type
1.2 Splice Loss
1.3 Splice Mode
1.4 Heat Oven
1.5 Power Supply
1.6 Size and Weight
1.7 Environmental Conditions
1.8 Others
Chapter 2 Installation
2.1 Safety Warning and Precautions
2.2 Operational Safety Warnings
2.3 Maintenance and External Care Precautions
2.4 Transport and Storage Precautions
2.5 Installation
2.6 Splice Overview
2.7 Power Supply Method
2.8 Charging Process
2.9 Charging Methods
2.10 Battery Status
2.11 Battery Refresh Cycle
2.12 Heat Oven
Chapter 3 Basic Operation
3.1 Power Connection
3.2 Battery Check
3.3 Turn On the Splicer
3.4 Adjust Monitor Position
3.5 Adjust LCD Backlight Brightness
02
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
08
08
09
09
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
14
Indice
Capitolo 1 Parametri tecnici
1.1 Tipi di fibra ottica utilizzabili
1.2 Perdita di giunzione
1.3 Modalità di giunzione
1.4 Forno di riscaldamento
1.5 Alimentazione
1.6 Dimensioni e peso
1.7 Ambiente operativo
1.8 Altro
Capitolo 2 Installazione
2.1 Avvertenze e precauzioni di sicurezza
2.2 Avvertenze sulla sicurezza operativa
2.3 Precauzioni per la manutenzione e la cura esterna
2.4 Precauzioni per il trasporto e lo stoccaggio
2.5 Installazione
2.6 Vista d’insieme della giuntatrice
2.7 Metodo di alimentazione
2.8 Processo di ricarica
2.9 Metodi di ricarica
2.10 Stato della batteria
2.11 Ciclo di rigenerazione della batteria
2.12 Forno di riscaldamento
Capitolo 3 Operazioni di base
3.1 Collegamento all'alimentazione
3.2 Controllo della batteria 3.3 Accendere la giuntatrice
3.4 Regolare la posizione del monitor
3.5 Regolare la luminosità della retroilluminazione del monitor LCD
02
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
08
08
09
09
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
14

## Slide 4
3.6 Preparing the Fiber
3.7 How to Make a Splice
3.8 Inspecting the Fibers
3.9 Splicing
3.10 How to Protect the Splice
Chapter 4 Splice Mode
4.1 Displaying the Active Splice Program
4.2 Selecting a Splice Program
4.3 General Splicing Steps
4.4 Parameters for Normal Splicing Process
Chapter 5 Splice Option
Chapter6 Heater Mode
6.1 Heater Template
6.2 Select Heat Mode
6.3 Edit Heat Mode
6.4 Deleting Heat Mode
6.5 Heat Mode Parameters
Chapter 7 Maintenance Menu
7.1 Replace Electrodes
7.2 Stabilize Electrodes
7.3 Diagnostic Test
7.4 Dust Check
7.5 Motor Calibration
7.6 Arc Calibration
7.7 Electrode Setting
7.8 Quick Optimize
7.9 Motor Drive
20
20
21
23
25
26
26
27
27
28
29
30
30
31
31
32
32
33
34
03
Contents
15
16
17
18
19
Indice
15
16
17
18
19
3.6 Preparazione delle fibre
3.7 Come effettuare una giunzione
3.8 Ispezione delle fibre
3.9 Giunzione
3.10 Come proteggere la giunzione
Capitolo 4 Modalità di giunzione
4.1 Visualizzazione del programma di giunzione attivo
4.2 Selezione di un programma di giunzione
4.3 Passaggi di giunzione generali
4.4 Parametri per il normale processo di giunzione
Capitolo 5 Opzione Giunzione
Capitolo 6 Modalità di riscaldamento
6.1 Tipo di riscaldatore
6.2 Selezione della modalità di riscaldamento
6.3 Modifica della modalità di riscaldamento
6.4 Eliminazione della modalità di riscaldamento
6.5 Parametri della modalità di riscaldamento
Capitolo 7 Menu di manutenzione
7.1 Sostituzione degli elettrodi
7.2 Stabilizzazione gli elettrodi
7.3 Test diagnostico
7.4 Controllo della polvere
7.5 Calibrazione del motore
7.6 Calibrazione dell’arco
7.7 Impostazione degli elettrodi
7.8 Ottimizzazione rapida
7.9 Azionamento del motore
20
20
21
23
25
26
26
27
27
28
29
30
30
31
31
32
32
33
34
03

## Slide 5
04
34
35
35
35
35
35
36
37
38
39
41
44
46
Contents
7.10 Update Software
Chapter 8 Other Functions & Utilities
8.1 Data Storage
8.2 Display Splice Record
8.3 Delete Splice Record
8.4 Cancel Data Storage
8.5 System Setting
8.6 Monitor Position
8.7 Power Save Option
8.8 System Information
Appendix A
Appendix B
Appendix C
Battery precautions
Indice
7.10 Aggiornamento software
Capitolo 8 Altre funzioni e utility
8.1 Memorizzazione dei dati
8.2 Visualizzazione record di giunzione
8.3 Eliminazione record di giunzione
8.4 Cancellare la memorizzazione dei dati
8.5 Impostazioni di sistema
8.6 Posizione del monitor
8.7 Opzione di risparmio energetico
8.8 Informazioni di sistema
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Precauzioni riguardanti la batteria
34
35
35
35
35
35
36
37
38
39
41
44
46

## Slide 6
05
Chapter 1 Technical Parameters
1.1 Applicable Fiber Type
1.2 Splice Loss
1.3 Splice Mode
SM(ITU-TG.652&G.657)/MM(ITU-TG.651)/DS(ITU-TG.653)/NZDS(ITU-TG.655)
/ITU-TG.657A/ITU-TG.657B
Fiber count: Single
Applicable fiber / cable diameter: 0.25mm/0.9mm/2.0mm/2.4mm/3.0mm/ Indoor
Cable
Applicable fiber diameter: Cladding diameter: 80mm to 150μm / Coating
diameter:100 to 1000μm
Same fiber is spliced, measured by insertion method relevant to ITU-T standard.
The typical values of splice loss are:
SM:0.02dB
MM:0.015dB
DS:0.04dB
NZDS:0.04dB
G.657:0.02dB
70+ kinds of splice modes; 11 kinds of preset splice mode
It can store up to 10,000 records and 2,000 splice images.
Splice time: 10s Average SM / SM, 6s Quick mode.
1.4 Heat Oven
3 kinds of applicable protection sleeve: 40mm, 60mm, SC Connector
Heating time: 8 to 900s optional.
Cooling time: 0 to 180s optional
Typical heating time: 10s.
Heating mode: 32 in-built heat modes available; 4 kinds of preset heating mode
Heater: Specific heater for MINI5C+ fusion splicer.
05
Capitolo 1 Parametri tecnici
1.1 Tipi di fibra ottica utilizzabili
1.2 Perdita di giunzione
1.3 Modalità di giunzione
SM(ITU-TG.652 e G.657)/MM(ITU-TG.651)/DS(ITU-TG.653)/NZDS(ITU-TG.655)
/ITU-TG.657A/ITU-TG.657B
Numero di fibre: Singola
Diametro fibra/cavo utilizzabile: 0,25 mm/0,9 mm/2,0 mm/2,4 mm/3,0 mm/ Cavo Indoor
Diametro fibra utilizzabile: Diametro mantello (cladding): da 80 mm a 150 μm / Diametro rivestimento primario (coating): da 100 a 1000 μm
La stessa fibra viene giunta, calibrata con il metodo di inserzione relativo allo standard ITU-T.
I valori tipici della perdita di giunzione sono:
SM: 0,02 dB
MM: 0,015 dB
DS: 0,04 dB
NZDS: 0,04 dB
G.657: 0,02 dB
70+ tipi di modalità di giunzione; 11 tipi di modalità di giunzione preimpostati.
Può memorizzare fino a 10.000 record e 2000 immagini di giunzione.
Tempo di giunzione: 10 sec Media SM / SM, 6 sec Modalità veloce.
1.4 Forno di riscaldamento
3 tipi di protezioni termorestringenti utilizzabili: 40 mm, 60 mm, Connettore SC
Tempo di riscaldamento: da 8 a 900 sec opzionale
Tempo di raffreddamento: da 0 a 180 sec opzionale
Tempo di riscaldamento tipico: 10 sec.
Modalità di riscaldamento: 32 modalità di riscaldamento integrate disponibili; 4 tipi di modalità di riscaldamento preimpostate
Fornelletto: Fornelletto specifico per giuntatrice a fusione MINI5C+.

## Slide 7
06
Port
SD card
USB
Descriptions
Inside the inner device, SD card drive, program for storage
External outside the device, data encryption function and image
save
1.5 Power Supply
AC 100-240V input or DC 9-14V
Lithium battery: 11.1V, 5.2Ah
Typical 200 cycles(Splice & Heat) / Single battery < 2 Batteries Standard >
1.6 Size and Weight
Size：Length×width×height= 124mm×123.2mm×138mm
weight：1.49kg (without battery)
1.7 Environmental Conditions
Operating conditions: altitude: 0 to 5000m, relative humidity: 0 to 95%,
temperature: -10 to 50 ℃ , the maximum wind velocity: 15m / s;
Storage conditions: relative humidity: 0 to 95%, temperature: -20 to 60 ℃ ,
battery: -20 to 30 ℃ for long-term storage
1.8 Others
Observation and display: Two cameras (orthogonally view), 4.3-inch color LCD
touch screen
320x magnification for single X or Y view, or 160x magnification for both X and Y
view.
Tension test：1.96 to 2.25N.
Terminals:
Porta
Scheda SD
USB
Descrizioni
Dentro il dispositivo interno, unità scheda SD, programma per memorizzazione
Esterna, al di fuori del dispositivo, funzione di crittografia dati e salvataggio immagini
1.5 Alimentazione
AC 100-240 V in ingresso o DC 9-14 V
Batteria al litio: 11,1 V, 5,2 Ah
Tipicamente 200 cicli (giunzione e riscaldamento) / Batteria singola < 2 batterie standard >
1.6 Dimensioni e peso
Dimensioni：Lunghezza × larghezza × altezza = 124 mm × 123,2 mm × 138 mm
peso：1,49 kg (senza batteria)
1.7 Ambiente operativo
Condizioni di utilizzo: altitudine: da 0 a 5000 m, umidità relativa: da 0 a 95%,
temperatura: da -10 a 50 ℃, velocità massima del vento: 15 m / s;
Condizioni di stoccaggio: umidità relativa: da 0 a 95%, temperatura: da -20 a 60 ℃ ,
batteria: da -20 a 30 ℃ per una conservazione a lungo termine
1.8 Altro
Osservazione e display: Due telecamere (vista ortogonale), LCD a colori da 4,3 pollici con touch screen
Ingrandimento 320x per vista singola X o Y, o ingrandimento 160x sia per vista X che per vista Y.
Prova di tensione: da 1.96 a 2.25N.
Terminali:

## Slide 8
07
Chapter 2 Installation
2.1 Safety Warning and Precautions
2.2 Operational Safety Warnings
As MINI5C+ is designed for fusion splicing silica glass optical fibers, it is very
important that the splicer should not be used for any other purposes. The splicer is
a precision instrument and must be handled with caution. Therefore, you must read
the following safety rules and general precautions in this manual regarding the use
and handling of MINI5C+ at any time. Any behaviors that do not follow the warnings
and cautions will break the safety standard about design, manufacture, and usage
of the fusion splicer. The users will be liable for any consequences incurred from
violation of the related requirements!
① Never operate the splicer in an environment where flammable liquids or vapors
exist.
② DO NOT touch the electrodes when the splicer is on.
Note : Only use specified electrodes for the fusion splicer. Select [Replace electrode]
in maintenance menu to replace electrodes, or turn off the splicer and disconnect
the AC power source or remove battery before replacing electrodes. Discharging is
prohibited before the electrodes are placed as a pair.
③ DO NOT disassemble or modify any components of the splicer without approval,
except for the permitted-to-disassemble / modify components or parts by users
stated in this manual. Component replacement and its internal adjustment must be
implemented by authorized technicians or engineers.
④ Handle the main supply cable carefully. Pull out the cable from the electrical
socket by holding only the wall plug and not by pulling the cable. Always ensure this
cable to be in good condition. Otherwise, there is a risk of fire or electrical shock.
⑤ To prevent any fire or electrical shock, do not expose the splicer to rain or damp
conditions.
⑥ Safety glasses should always be worn during fiber preparation and splicing
operation. Fiber fragments can be extremely dangerous if they come into contact
with the eye, skin, or are ingested.
⑦ Turn off the fusion splicer immediately, and disconnect the adapter from the port
of power supply input on the splicer if user observes the following the following
faults, to avoid malfunction or beyond repair:
07
Capitolo 2 Installazione
2.1 Avvertenze e precauzioni di sicurezza
2.2 Avvertenze sulla sicurezza operativa
La MINI5C+ è progettata per la giunzione a fusione di fibre ottiche in vetro di silice, quindi è molto
importante che la giuntatrice non venga utilizzata per altri scopi. La giuntatrice è uno strumento di precisione e deve essere maneggiata con cautela. Pertanto è necessario leggere le seguenti
norme di sicurezza e precauzioni generali di questo manuale riguardanti l’utilizzo e la gestione della MINI5C+. Qualsiasi comportamento che non rispetti le avvertenze e le precauzioni infrangerà gli standard di sicurezza relativi alla progettazione, costruzione e utilizzo della giuntatrice a fusione. Gli utenti saranno responsabili per qualsiasi conseguenza derivante dalla violazione dei relativi requisiti.
① Non utilizzare mai la giuntatrice in un ambiente in cui sono presenti liquidi o vapori infiammabili.
② NON toccare gli elettrodi quando la giuntatrice è accesa.
Nota: utilizzare solo gli elettrodi specificati per la giuntatrice a fusione. Selezionare [Sostituire elettrodi] nel menu di manutenzione per sostituire gli elettrodi, o spegnere la giuntatrice e scollegare la fonte di alimentazione CA oppure rimuovere la batteria prima di sostituire gli elettrodi. La scarica è vietata prima del posizionamento della coppia di elettrodi.
③ NON smontare o modificare alcun componente della giuntatrice senza approvazione, ad eccezione delle parti o dei componenti autorizzati a essere smontati/modificati dagli utenti, indicati nel presente manuale. La sostituzione dei componenti e la relativa regolazione interna devono essere effettuate da tecnici o ingegneri autorizzati.
④ Maneggiare con cura il cavo di alimentazione principale. Estrarre il cavo dalla presa elettrica afferrando solo la spina a muro senza tirare il cavo. Assicurarsi sempre che questo cavo sia in buone condizioni. In caso contrario, esiste il rischio di incendi o scosse elettriche.
⑤ Per prevenire incendi o scosse elettriche, non esporre la giuntatrice alla pioggia o all’umidità.
⑥ Indossare sempre occhiali di sicurezza durante la preparazione delle fibre e le operazioni di giunzione. I frammenti delle fibre possono essere estremamente pericolosi se vengono a contatto con gli occhi, la pelle o se vengono ingeriti.
⑦ Spegnere immediatamente la giuntatrice a fusione e scollegare l'adattatore dalla porta di ingresso di alimentazione della giuntatrice se si osservano i seguenti guasti, per evitare malfunzionamenti o riparazioni:

## Slide 9
08
2.4 Transport and Storage Precautions
① Always avoid using hard objects to clean V-grooves and electrodes.
② Always avoid using acetone, thinner, benzol or alcohol when cleaning any part of
the splicer, except for the places advised.
③ Use a dry cloth to remove dust and dirt from the splicer.
④ If the outside of the splicer is dirty, plunge a soft cloth into diluted neutral
washing up liquid, wring out the cloth and clean. Dry the splicer with a dry cloth but
DO NOT use furniture polish or other cleaning agents.
⑤ Always follow the maintenance instructions in this manual.
2.3 Maintenance and External Care Precautions
① When the splicer is moved from cold to warm environment, you should allow the
splicer to warm up gradually. Otherwise, the condensation generated inside will
bring harmful effects to the splicer.
② Pack the fusion splicer well for long time storage.
③ Keep the splicer clean and dry.
④ The splicer is precision adjusted and aligned. Always keep the splicer in its
carrying case to protect from damage and dirt. Put cushion package outside the
carrying case for long distance transportation.
⑤ Always avoid leaving the splicer in direct sunlight or expose to excessive heat.
⑥ Keep the humidity to a minimum level where the splicer is stored. The humidity
must not exceed 95%.
Fumes, bad smell, abnormal noise or over heat.
Liquid or other matter falls into cabinet
The splicer is damaged or dropped.
If any of these faults occurs, please contact our service center immediately. Leaving
the splicer in a damaged state without any prompt measures may cause equipment
failure, electric shock, or fire and may result in injury or death.
⑧ Do not use compressed gas or canned air to clean the splicer. They may contain
flammable materials that could ignite during the electrical discharge.
⑨ Please use MINI5C+ specific standard AC adapter only. Using an improper AC
power source may cause fuming, electric shock or equipment damage and may even
result in fire, injury or death.
⑩ Please use MINI5C+ specific AC power cord only. Do not place any heavy objects
on the AC power cord. Keep the power cord away from heat source. Do not modify
the power cord. Using an improper cord or a damaged cord may cause fuming,
electric shock or equipment damage and may even result in fire, injury or death.
08
2.4 Precauzioni per il trasporto e lo stoccaggio
① Evitare sempre l'uso di oggetti duri per pulire le scanalature a V e gli elettrodi.
② Evitare sempre l'uso di acetone, diluente, benzolo o alcool durante la pulizia di qualsiasi parte della giuntatrice, ad eccezione dei punti consigliati.
③ Usare un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco dalla giuntatrice.
④ Se l'esterno della giuntatrice è sporco, immergere un panno morbido in un detergente neutro diluito, strizzare il panno e pulire. Asciugare la giuntatrice con un panno asciutto ma NON utilizzare lucido per mobili o altri detergenti.
⑤ Seguire sempre le istruzioni di manutenzione del presente manuale.
2.3 Precauzioni per la manutenzione e la cura esterna
① Quando la giuntatrice viene spostata da un ambiente freddo a uno caldo, è necessario lasciare che si riscaldi gradualmente. Altrimenti, la condensa generata all'interno causerà effetti dannosi alla giuntatrice.
② Imballare bene la giuntatrice a fusione per conservarla a lungo.
③ Mantenere la giuntatrice pulita e asciutta.
④ La giuntatrice è regolata e allineata con precisione. Tenerla sempre nella sua custodia per proteggerla da danni e sporco. Collocare la confezione a cuscino all’esterno della custodia per il trasporto su lunghe distanze.
⑤ Evitare sempre di lasciare la giuntatrice alla luce diretta del sole o di esporla a calore eccessivo.
⑥ Mantenere l'umidità a un livello minimo nel luogo in cui è conservata la giuntatrice. L'umidità non deve superare il 95%.
Vapori, cattivo odore, rumore anomalo o surriscaldamento.
Liquido o altro materiale trovato nell'armadio
La giuntatrice è danneggiata o è stata lasciata cadere.
Se si verifica uno di questi guasti, contattare immediatamente il nostro centro di assistenza. Lasciare la giuntatrice in queste condizioni senza adottare misure tempestive può causare guasti all'apparecchiatura, scosse elettriche o incendi e può provocare lesioni o il decesso.
⑧ Non usare gas compresso o aria compressa per pulire la giuntatrice. Possono contenere materiali infiammabili che potrebbero incendiarsi durante la scarica elettrica.
⑨ Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA standard specifico per la MINI5C+. L'uso di una fonte di alimentazione CA inadeguata può provocare fumi, scosse elettriche o danni all’apparecchiatura e causare anche incendi, lesioni o il decesso.
⑩ Utilizzare solo il cavo di alimentazione CA specifico per la MINI5C+. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA. Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore. Non modificare il cavo di alimentazione. L'uso di un cavo improprio o danneggiato può causare fumi, scosse elettriche o danni alle apparecchiature e può anche provocare incendi, lesioni o il decesso.

## Slide 10
09
2.5 Installation
Important! Follow these instructions carefully.
Unpacking the Splicer
Hold the handle upwards, and then lift the splicer out of the carrying case. As shown
below.
2.6 Splice Overview
Heat oven
Handle
Battery
Indicator
On/ off button
Display
09
2.5 Installazione
Importante! Seguire attentamente queste istruzioni.
Disimballare la giuntatrice
Sollevare la maniglia verso l'alto, quindi sollevare la giuntatrice estraendola dalla custodia, come mostrato di seguito.
2.6 Vista d’insieme della giuntatrice
Forno di riscaldamento
Maniglia
Batteria
Indicatore
Pulsante di accensione/spegnimento
Display

## Slide 11
10
USB port
Port of battery charge
2.7 Power Supply Method
Following is the way of installing a battery.
Take out the battery
Shut off fusion splicer.
Press on release button
at lateral, drawing power
supply unit out of the
fusion splicer.
Insert the battery
Insert the battery into
the power unit dock until
it clicks into place.
10
Porta USB
Porta di carica della batteria
2.7 Sorgente di alimentazione Di seguito è descritta la modalità di installazione della batteria.
.
Estrarre la batteria
Spegnere la giuntatrice di fusione. Premere il pulsante di rilascio sul lato ed estrarre l’unità di alimentazione dalla giuntatrice a fusione.
Inserire la batteria
Inserire la batteria nello slot dell’unità di alimentazione finché non si sente un clic che indica l’inserimento nella posizione corretta.

## Slide 12
11
2.8 Charging Process
The battery indicator will be illuminated one by one
along with increasing electric quality until battery is
fully charged upto 100%.
2.9 Charging Methods
When battery is connected with fusion splicer, charging method is as follows:
When battery is separated from fusion splicer, charging method is as follows:
Note : Try your best not to charge battery when the battery is working for the
running fusion splicer which is splicing or heating fibers for fear of shortening the
battery’s life.
2.10 Battery Status
There are 2 ways for viewing battery level.
① If the battery is connected to the slicer, then its level will be
displayed on the upper right side of the screen.
② Battery level is indicated by battery LED indicator. As shown
below:
BATTERY
INDICATOR
BATTERY
INDICATOR
11
2.8 Processo di ricarica
Gli indicatori della batteria si illumineranno uno ad uno
con l’aumentare della carica di energia elettrica fino a quando la batteria non sarà completamente carica al 100%.
2.9 Metodi di ricarica
Quando la batteria è collegata con la giuntatrice a fusione, il metodo di ricarica è il seguente:
Quando la batteria è separata dalla giuntatrice a fusione, il metodo di ricarica è il seguente:
Nota: evitare il più possibile di ricaricare la batteria quando è inserita nella giuntatrice a fusione in funzionamento (ossia durante il processo di giuntura o riscaldamento
delle fibre), per non andare in contro a una riduzione della vita utile.
2.10 Stato della batteria
Esistono 2 modi per visualizzare il livello di carica della batteria. ① Se la batteria è collegata alla giuntatrice, il suo livello verrà visualizzato nella parte in alto a destra dello schermo.
② Il livello della batteria è mostrato dall'indicatore LED della batteria stessa, come illustrato di seguito:
BATTERY
INDICATOR
BATTERY
INDICATOR

## Slide 13
12
2.11 Battery Refresh Cycle
The battery should be refreshed or activated periodically for fear of aging caused
by battery memory effect. The method is as follows:
Keep the splicer in power-on status to discharge until the splicer switched off
automatically due to completely discharging. Then go on to charge until fully
charging completes. Battery refreshing process completes.
2.12 Heat Oven
Heat oven lid open
cooling tray
vassoio di raffreddamento
2.11 Ciclo di rigenerazione della batteria
La batteria deve essere rigenerata o attivata periodicamente per evitare l'invecchiamento causato dall'effetto memoria della batteria stessa. Il metodo è il seguente:
Mantenere la giuntatrice accesa e lasciare scaricare la batteria fino allo spegnimento automatico causato dalla scarica completa. Quindi procedere a ricaricarla completamente.
A questo punto il processo di rigenerazione della batteria è completo.
2.12 Forno di riscaldamento
x
Forno di riscaldamento con il coperchio aperto

## Slide 14
13
Draw battery out
Shut off fusion splicer. Press on
release button at lateral, drawing
battery out of the fusion splicer.
3.2 Battery Check
Before fusion splicer operation, Please check and ensure the residual electric quality
of the battery, which should be equal to 20% or more. Otherwise the battery is not
able to support fusion splicing and heating operations of the fusion splicer.( As to
the ways of electric quality check for battery, please refer to chapter2 for battery
status in detail)
Chapter 3 Basic Operation
3.1 Power Connection
Follows are 2 ways of power supply for the fusion splicer, of which the inner slot
for power supply unit is able to support:
1. AC adapter, if external power source supply adopted;
2. Removable battery, if battery power supply adopted.
Insert battery
Place battery into power
unit slot until it clicks
into the right place.
13
Estrarre la batteria
Spegnere la giuntatrice. Premere il
pulsante di rilascio sul lato, estraendo la
batteria dalla giuntatrice a fusione.
3.2 Controllo della batteria
Prima di utilizzare la giuntatrice a fusione verificare che la carica elettrica della batteria, sia pari o superiore al 20%. In caso contrario, la batteria non sarà in grado di supportare le operazioni di giunzione e riscaldamento della giuntatrice a fusione (per quanto riguarda le modalità di controllo della carica elettrica della batteria, fare riferimento al capitolo 2 per la descrizione dello stato della batteria in dettaglio).
Capitolo 3 Operazioni di base
3.1 Collegamento all'alimentazione
Di seguito sono riportati 2 modi di alimentazione per la giuntatrice a fusione; il suo slot interno per l’unità di alimentazione è in grado di alloggiare:
1. un adattatore CA, se si utilizza una fonte di alimentazione esterna;
2. una batteria rimovibile, se si utilizza l'alimentazione della batteria.
Inserire la batteria
Posizionare la batteria nello slot dell’unità di
alimentazione finché non si sente un
clic che indica l’inserimento nella posizione
corretta.

## Slide 15
3.5 Adjust LCD Backlight Brightness
Enter into Power save option
interface, and select LCD
Brightness option to adjust LCD
backlight brightness until you
find the clearest position.
Note : The LCD monitor is a precise component produced by manufacturing factory
under strict quality control. However, some tiny dots in different colors may still
remain on the screen. Meanwhile, the screen brightness may not appear uniform,
depending on its viewing angles. Note that these symptoms are not defects, but are
natural phenomenon.
14
3.3 Turn On the Splicer
Press [Power] key on the operation
panel, and wait the splicer to be
turned on and move to Workbench
page.
3.4 Adjust Monitor Position
Users can adjust the monitor position by moving it with a desired angle for the
clearest display.
3.5 Regolare la luminosità della retroilluminazione del monitor LCD
Accedere all'interfaccia dell'opzione di Risparmio energetico e selezionare l'opzione Luminosità LCD per regolare la luminosità della retroilluminazione del monitor LCD fino a trovare la
luminosità desiderata.
Nota: il monitor LCD viene prodotto dalla fabbrica e sottoposto a minuziosi processi di controllo di qualità e precisione. Tuttavia, sullo schermo potrebbero rimanere alcuni puntini
di diversi colori e la luminosità potrebbe non apparire uniforme, a seconda degli angoli di visione. Si noti che questi sintomi non sono difetti, ma fenomeni naturali.
14
3.3 Accendere la giuntatrice
Premere il tasto [Accensione] sul pannello operativo e attendere che la fine del processo di accensione
per poi passare alla pagina dell’Area
di lavoro.
3.4 Regolare la posizione del monitor
Gli utenti possono regolare la posizione del monitor spostandolo secondo l'angolazione desiderata per ottenere una visualizzazione più chiara.

## Slide 16
15
3.6 Preparing the Fiber
3 steps should be carried out before splicing:.
1.Stripping
Remove at least 50mm of secondary coating (valid for both tight and loose tube
secondary coating) and approximately 30~40mm of primary coating with an
appropriate stripper.
Note : always remember to slip a
heat-shrinkable sleeve onto either
end of the fibers at the beginning
of each fiber preparations.
2．Clean bare fibers with pure alcohol-soaked gauze or lint-free tissue.
3. Cleave the fiber
In order to ensure the best splicing result, cleave the fibers with high quality cleaver
such as DC-09 fiber cleaver, and strictly control the cleaving lengths shown as
below.
Examples of cleaving lengths
primary coating
use blue V-grooves
(Clamping on bare fiber)
Important!
From this moment, you must be very careful with the fibers to ensure that they do
not become dirty again.(For example, avoid putting them down on a dusty working
surface, or even waving them around in the air). Also check if the V-grooves are
clean, if not, wipe them clean.
tight secondary
coating
15
3.6 Preparazione delle fibre
È necessario eseguire questi 3 passaggi prima di procedere alla giunzione:
1.Spellatura
Rimuovere almeno 50 mm di rivestimento secondario (valido sia per il rivestimento secondario aderente o lasco) e circa 30~40 mm di rivestimento primario con uno spelafibre appropriato.
Nota: ricordare sempre di far scorrere un manicotto termorestringente su entrambe le estremità delle fibre all'inizio della preparazione di ogni fibra.
2. Pulire le fibre nude con una garza imbevuta di alcool puro o con un tessuto privo di lanugine.
3. Tagliare la fibra.
Al fine di garantire il miglior risultato di giunzione, tagliare le fibre con taglierine di alta qualità come la taglierina per fibre DC-09 e controllare scrupolosamente le lunghezze di taglio mostrate di seguito.
rivestimento primario
usare scanalature a V blu
(Morsetto su fibra nuda)
Importante!
Da questo momento in poi, è necessario stare molto attenti alle fibre per fare in modo che non si sporchino (ad esempio, evitare di appoggiarle su una superficie di lavoro polverosa o di agitarle in aria). Controllare inoltre se le scanalature a V sono pulite, in caso contrario pulirle.
rivestimento secondario aderente
Esempi di lunghezze di taglio

## Slide 17
16
② Raise the fiber clamps. Position
the fibers into V-grooves. Make
sure the fiber ends are between
the V-groove edges and the
electrode tip.
Note : Make sure to avoid sliding the
fibers along V-grooves, but rather
position them over V-grooves and tilt
them down into place (as shown in the
picture).
3.7 How to Make a Splice
① Open the safety shield.
16
② Sollevare i morsetti delle fibre. Posizionare le fibre nelle scanalature a V. Assicurarsi che le estremità delle fibre si trovino tra i bordi della scanalatura a V e la punta dell'elettrodo.
Nota: evitare di far scorrere le fibre lungo le scanalature a V, ma piuttosto posizionarle sopra le scanalature a V e inclinarle verso il basso fino a raggiungere la posizione
(come mostrato nella figura).
3.7 Come effettuare una giunzione
① Aprire la protezione di sicurezza.

## Slide 18
17
③ Clamp the fiber in position
by lowering both sets of fiber
clamps.
④ Close the safety shield.
3.8 Inspecting the Fibers
① Before continuing with splicing, inspect the fibers whether they are clean and
well-cleaved.
imaging area
a.
fiber ends visible
on the monitor
Fiber ends outside
monitor
Fiber ends
above and
below monitor,
not possible
to find
automatically.
imaging area
b.
imaging area
c.
② To change between Front View and Back View, adjust Monitor position.
17
③ Bloccare la fibra in posizione
abbassando entrambe le serie di
morsetti delle fibre.
④ Chiudere la protezione di sicurezza.
3.8 Ispezione delle fibre
① Prima di continuare con la giunzione, esaminare le fibre verificando se sono pulite
e ben tagliate.
Area acquisizione immagini
a.
Estremità fibra visibili
sul monitor
Estremità fibra fuori
del monitor
Estremità fibra sopra e sotto il monitor, non è possibile individuarle
automaticamente.
Area acquisizione immagini
b.
Area acquisizione immagini
c.
② Per alternare tra Vista frontale e Vista posteriore, regolare la Posizione del monitor.

## Slide 19
③ If you find any defects as shown in the following pictures, remove the fiber and
prepare again.
Note: The fibers are checked
automatically when you press
Splice button. The splicer
automatically focuses the fibers
and checks for damage or dust
particles.
3.9 Splicing
① Select any appropriate splice
mode.
② Start splicing by pressing
button.
Note : If the splicer is set as
“Auto mode”, splicing will start
automatically once the safety
shield is closed.
18
dust on fiber
chip
lip
large cleave angle
③ Se si riscontrano difetti come mostrato nelle immagini seguenti, rimuovere la fibra e iniziare di nuovo la preparazione.
Nota: le fibre vengono controllate
automaticamente quando si preme il pulsante Giunzione. La giuntatrice mette a fuoco automaticamente le fibre e verifica la presenza di danni o particelle di polvere.
3.9 Giunzione
① Selezionare una modalità di giunzione appropriata.
② Iniziare l’operazione di giunzione
premendo il pulsante.
Nota: se la giuntatrice è impostata sulla
"Modalità automatica", verrà avviata automaticamente la giunzione una volta
chiusa la protezione di sicurezza.
18
polvere sulla fibra
scheggiatura
protuberanza
ampio angolo di taglio

## Slide 20
Opentheheatovenlid | 
 | HeatingIndicator
19
3.10 How to Protect the Splice
After splicing, protect the joint by using a heat-shrink sleeve and the heat oven
which is mounted onto the splicer. “Shrink” process can be activated via pressing
the “HEAT” key.
① Open the heat oven lid
② Raise left and right fiber clamps on the splicer. Hold the heat-shrink tube, lift the
spliced fibers and hold them taut, move the heat-shrink tube so that it is centered
over the splice point.
③ Move both the fibers and the heat-shrink tube over to the heat oven and place
them in the oven clamps.
Position of splices
Moving the fiber into heat oven
④ Press the “HEAT” key to begin heating, when the heating process is finished, the
heating indicator will be turned off automatically and companied by prompt sound of
the buzzer.
Heat Button
Posizione dei giunti
Spostamento della fibra nel forno
Aprire il coperchio del forno
 | Indicatore di riscaldamento o Pulsante di riscaldamento
19
3.10 Come proteggere la giunzione
Dopo aver eseguito la giunzione, proteggere il giunto utilizzando un manicotto termorestringente e il forno di riscaldamento montato sulla giuntatrice. Il processo di "termorestringimento" può essere attivato
premendo il tasto “HEAT” ("RISCALDAMENTO").
① Aprire il coperchio del forno di riscaldamento.
② Sollevare i morsetti della fibra di sinistra e di destra sulla giuntatrice. Tenere il tubetto termorestringente, sollevare le fibre giuntate e tenerle tese, spostare il tubetto termorestringente in modo che sia centrato sul punto di giunzione.
③ Spostare entrambe le fibre e il tubetto termorestringente sul forno di riscaldamento e posizionarli nei morsetti del forno.
④ Premere il pulsante “HEAT” ("RISCALDAMENTO") per iniziare il riscaldamento; al termine del processo di riscaldamento, l'indicatore di riscaldamento si spegnerà automaticamente e si sentirà il suono del cicalino.

## Slide 21
20
Chapter 4 Splice Mode
MINI5C+ has an intuitive and simple but very powerful program structure to operate.
Splice programs define arc currents, splice times as well as various parameters
used when performing a splice. Therefore, it is essential to select the correct splice
program.
There are a number of “Preset” splice programs for common fiber combinations.
Therefore, it is much easier to modify and further optimize the parameters for more
unusual fiber combinations.
4.1 Displaying the Active Splice Program
The active splice program is
always displayed at the top of the
screen (see below).
4.2 Selecting a Splice Program
To select another splice program
other than the active one, you
must enter Select splice mode
menu.
① Enter main menu
20
Capitolo 4 Modalità di giunzione
MINI5C+ ha un programma operativo strutturato in forma intuitiva e semplice, ma molto efficace.
I programmi per la giunzione definiscono correnti d'arco, tempi di giunzione e vari parametri
utilizzati durante l'esecuzione di una giunzione. Pertanto, è essenziale selezionare
il programma di giunzione corretto.
Esistono numerosi programmi di giunzione "preimpostati" per combinazioni di fibre comuni. Quindi, è molto più semplice modificare e ottimizzare ulteriormente i parametri per combinazioni di fibre non comuni.
4.1 Visualizzazione del programma di giunzione attivo
Il programma di giunzione attivo è
sempre visualizzato nella parte superiore dello schermo (vedi figura).
4.2 Selezione di un programma di giunzione
Per selezionare un programma di giunzione diverso da quello attivo, è necessario accedere al menu Selezione modalità di giunzione.
① Accedere al menu principale.

## Slide 22
② Select Splice Mode
③ Highlight the program you
want to select.
④ Back to initial interface
4.3 General Splicing Steps
This section explains the steps involved in automatic splicing process and describes
how various program parameters are related to this process. The normal splicing
process can be divided into two sections: pre-fusion and fusion.
Pre-Fusion
During pre-fusion, the splicer performs automatic alignment and focusing, where
the fibers are subjected to a low pre-fusion current for cleaning purposes; a pre-
fusion image is also taken. At this point, the user is informed of any problems
recognized in the pre-fusion image, such as a poorly prepared fiber. The splicer will
then issue a warning before the fibers are fused together.
21
② Selezionare la modalità di giunzione.
③ Evidenziare il programma che si desidera utilizzare.
④ Tornare all’interfaccia iniziale.
4.3 Passaggi generali per l’esecuzione del processo di giunzione
Questa sezione illustra i passaggi coinvolti nel processo di giunzione automatica e descrive come i vari parametri del programma siano correlati a questo processo. Il normale processo di giunzione può essere diviso in due parti: prefusione e fusione.
Prefusione
Durante la prefusione, la giuntatrice esegue l'allineamento e la messa a fuoco automatici, attraverso i quali le fibre sono sottoposte a una bassa corrente di prefusione ai fini della pulizia; viene anche acquisita un'immagine di prefusione. A questo punto, l'utente viene informato di eventuali problemi riscontrati nell'immagine di prefusione, come ad esempio una fibra
mal preparata. La giuntatrice emetterà quindi un avviso prima della fusione delle fibre.
21

## Slide 23
22
Fusion
During fusion, the fibers are joined together and subjected to five different currents
as illustrated below. An important parameter, which changes during splicing, is
the distance between the fibers. During Pre-fusion, the fibers are apart. With the
current phase changing, fibers are spliced gradually.
Splicing Process
The most important splicing parameters are the time and current, each current
phase is shown below, that the name and function and other parameters are
important to the splice process are described under “Parameters for Normal
Splicing Process” on the next page.
The following figure shows the discharge conditions (The relationship between the
“discharge intensity" and "motor move"). We can change the splicing parameters
listed below to change the discharge conditions.
A: pre-fuse power
D: pre-fuse time
B: Arc power
E: Arc time
C: cleaning Arc
F: Overlap
G: Taper wait time
H: Taper time related to taper length
I: Taper speed
Diagram of ARC discharge condition
22
Fusione
Durante la fusione, le fibre vengono unite e sottoposte a cinque diverse correnti come illustrato di seguito. Un parametro importante, che cambia durante la giunzione, è la distanza tra le fibre. Durante la prefusione, le fibre sono separate. Al variare della fase di corrente, le fibre vengono giuntate gradualmente.
Processo di fusione
I parametri di giunzione più importanti sono il tempo e la corrente. Di seguito viene mostrata ogni fase di corrente; il nome e la funzione e altri parametri importanti per il processo di giunzione sono descritti in "Parametri per il normale processo di giunzione" nella pagina seguente.
La figura seguente mostra le condizioni della scarica (la relazione tra "intensità della scarica" e "movimento del motore"). È possibile modificare i parametri di giunzione elencati di seguito per cambiare le condizioni della scarica.
A: Potenza di prefusione
D: Tempo di prefusione
B: Potenza dell'arco
E: Tempo dell’arco
C: Arco di pulizia
F: Sovrapposizione
G: Tempo di attesa del restringimento
H: Tempo del restringimento correlato alla lunghezza del restringimento
I: Velocità del restringimento
Diagramma delle condizioni di scarica ARC

## Slide 24
4.4 Parameters for Normal Splicing Process
parameter
Template
Name
Note
Focus-L
Focus-R
Arc adjust
Pull test
Loss
estimate
Minimum
loss
Loss Limit
Core angle
limit
Cleave
angle limit
description
A list of splice modes stored in the splicer database is displayed.
Upon inputting the appropriate mode, the selected splice mode
stored in database area is copied to a selected splice mode in
user-programmable area.
Title for a splice mode expressed in up to seven characters.
Detailed explanation for a splice mode expressed in up to 15
characters. It is displayed at “Select splice mode” menu.
Set the focus parameter for lens X.
Set the focus parameter for lens Y.
Set to adjust arc power according to the fibers’ conditions.
If “Proof test” is set to “ON”, a pull-test is performed upon opening
the windproof cover or by pressing the SET button after splicing.
Loss estimate should be regarded as a reference. Since the loss is
calculated upon the fiber image, there is certain difference with the
real value. The estimate method is based on a single mode fiber
and calculates at the wavelength of 1.31μm. The estimated value
can be a valuable reference, but cannot be used as the basis of
acceptance.
This amount is added to the estimate splice loss originally
calculated. When splicing specially or dissimilar fibers, a high actual
splice loss may occur even with optimized arc conditions. To make
the actual splice loss concur with the estimated splice loss, set the
actual splice loss to minimum value (minimum loss).
An error message is displayed if the estimated splice loss exceeds
the selected threshold (loss limit).
An error message is displayed if the bend angle of the two fibers
spliced exceeds the selected threshold (Core angle limit).
An error message is displayed if the cleave angle of either the left
or right fiber ends exceed the selected threshold (cleave limit).
23
4.4 Parametri per il normale processo di giunzione
Descrizione
Viene visualizzato un elenco di modalità di giunzione memorizzate nel database della giuntatrice.
All’inserimento della modalità desiderata, la modalità di giunzione memorizzata nell’area del database, corrispondente alla selezione eseguita, viene copiata nella modalità di giunzione nell’area programmabile dall’utente.
Titolo di una modalità di giunzione con un massimo di sette caratteri.
Spiegazione dettagliata di una modalità di giunzione descritta con un
massimo di 15 caratteri. Viene visualizzata nel menu "Selezione modalità di giunzione".
Imposta il parametro di messa a fuoco per la lente X.
Imposta il parametro di messa a fuoco per la lente Y.
Impostare per regolare la potenza dell'arco in base alle condizioni delle fibre.
Se il “test di prova” è impostato su “ON”, viene eseguita una prova di trazione all’apertura del coperchio antivento o premendo il pulsante SET dopo la giunzione.
La stima della perdita deve essere considerata come un riferimento.
Dal momento che la perdita è calcolata sull’immagine della fibra, differisce dal valore reale. Il metodo di stima si basa su una fibra monomodale ed è calcolato secondo la lunghezza d’onda di 1,31 μm. Il valore stimato può costituire un riferimento prezioso, ma non può essere utilizzato come base di approvazione.
Questa quantità viene aggiunta inizialmente alla perdita di giunzione stimata calcolata. Quando si effettua la giunzione di fibre speciali o diverse, si può verificare un elevato livello effettivo di perdita di giunzione con condizioni di arco ottimizzate. Per fare in modo che l’effettiva perdita di giunzione coincida con la perdita di giunzione stimata, impostare la perdita di giunzione effettiva sul valore minimo (perdita minima).
Viene visualizzato un messaggio di errore se la perdita di giunzione stimata supera la soglia selezionata (limite perdita).
Viene visualizzato un messaggio di errore se l’angolo di piegatura delle due fibre sottoposte a giunzione supera la soglia selezionata (limite angolo core).
Viene visualizzato un messaggio di errore se l’angolo di taglio della fibra di destra o di sinistra supera la soglia selezionata (limite angolo di taglio).
Parametro
Tipo
Nota
Nome
Messa a fuoco-L
Messa a fuoco-R
Regolazione arco
Prova di trazione
Stima perdita
Perdita minima
Limite
perdita
Limite angolo core
Limite angolo di taglio

## Slide 25
Gap position | Settherelativepositionofthesplicinglocationtothecenterof electrodes.Splicelossmaybeimprovedinthecaseofdissimilar fibersplicingbyshifting[Gapposition]towardsafiberwhoseMFD isbiggerthantheotherfiberMFD.
Gap | Settheend-facegapbetweentheleftandrightfibersatthetime ofaligningandpre-fusiondischarge.
parameter | description
Overlape | Settheoverlapamountoffibersatthefiberpropellingstage. Relativelysmall[Overlap]isrecommendedif[PreheatArcValue]is low,whilerelativelylarge[Overlap]isrecommendedif[PreheatArc Value]ishigh.
Cleaning Arctime | Acleaningarcburnsoutmicrodustonthesurfaceofthefiber withanarcdischargeforashortperiodoftime.Thedurationof thecleaningarccanbechangedbythisparameter.
Preheat Arcvalue | Setthepre-fusearcpowerfromthebeginningofarcdischarging tothebeginningoffiberspropelling.If“PreheatArcValue”isset toolow,axialoffsetmayoccurifcleavedanglesarerelativelypoor. If“PreheatArcValue”issettoohigh,fiberendfacesarefused excessivelyandsplicelossgetsworse.
Preheat Arctime | Setthepre-fusearctimefromthebeginningofarcdischarging tothebeginningoffiberspropelling.Long[PreheatArcTime]and high[PreheatArcValue]leadtothesameresults.
FuseArc value | SetArcpower.
FuseArc time | SetArctime.
24
Posizione della distanza | Imposta la posizione relativa del punto di giunzione al centro degli elettrodi. La perdita di giunzione può essere migliorata in caso di giunzione di fibre dissimili spostando la [Posizione della distanza] verso una fibra il cui MFD (diametro del campo modale) sia maggiore dell’MFD dell’altra fibra.
Distanza | Imposta la distanza della faccia terminale tra le fibre di destra e di sinistra nella fase dell’allineamento e della scarica di prefusione.
Parametro | Descrizione
Sovrapposizione | Imposta la quantità di sovrapposizione delle fibre nella fase di spinta delle fibre. Si consiglia una [Sovrapposizione] relativamente ridotta se il [Valore arco di preriscaldamento] è basso, mentre una [Sovrapposizione] relativamente elevata se il [Valore arco di preriscaldamento] è alto.
Tempo arco di pulizia | Un arco di pulizia brucia la micro polvere sulla superficie della fibra con una scarica ad arco per un breve periodo di tempo. La durata dell’arco di pulizia può essere modificata con questo parametro.
Valore arco di preriscaldamento | Imposta la potenza dell'arco di prefusione dall'inizio della scarica ad arco all'inizio della spinta delle fibre. Se viene impostato un “Valore arco di preriscaldamento” troppo basso, si può verificare uno spostamento assiale se gli angoli di taglio non sono sufficienti. Se il “Valore arco di preriscaldamento” è troppo alto, le facce terminali delle fibre si fondono in modo eccessivo e la perdita di giunzione è maggiore.
Tempo arco di preriscaldamento | Imposta il tempo dell‘arco di prefusione dall’inizio della scarica ad arco all’inizio della spinta delle fibre. Un [Tempo arco di preriscaldamento] lungo e un [Valore arco di preriscaldamento] elevato determinano gli stessi risultati.
Valore arco di fusione | Imposta la potenza dell’arco.
Tempo arco di fusione | Imposta il tempo dell’arco.
24

## Slide 26
Chapter 5 Splice Option
As to the Splice Mode setting.
① Select [Splice option] in menu from
main menu.
② Select a parameter to be changed.
parameter
description
If “Auto start” is set to ON, splicing starts automatically as soon as
Auto start the wind protector is closed. Fibers should be prepared and placed
into the splicer in advance.
If “Pause 1” is set to ON, splicing operation pauses when fibers are
Pause 1 forwarded to gap-set position. Cleave angles are displayed during
the pause.
Pause 2
Realign after
pause 2
If “Pause 2” is set to ON, splicing operation pauses after fiber
alignment is completed.
Alignment failure may appear after “Pause2” for a long period.
Therefore, realign after “Pause2” is needed. Setting to “OFF” will
prevent the implementation of realign function. Manual splicing,
rather than setting the realign to “OFF”, is recommended when there
is an axial displacement of the splicer
Ignore splice error
Cleave end
Cleave Setting to “OFF” ignores the faults and continues to complete the
angle splicing even if the message “Cleave Angle Error” appears.
Core angle
Setting to “OFF” ignores the faults and continues to complete the
splicing even if the message “Core Angle Error” appears.
Loss Setting to “OFF” ignores the faults and continues to complete the
Fat splicing even if the message “Loss Error”, “Cleave Shape Error”, “Fat
Thin Error”, or “Thin Error” appears.
Fiber immage on screen
Paulse 1 Set the displaying method of the fiber image on the screen during
Align splicing operation.
Paulse 2 X : Enlarged display of X-axis image
Arc Y : Enlarged display of Y-axis image
Estimate X/Y : Composite display vertically of X-axis and Y-axis images
Gap set
25
Capitolo 5 Opzione Giunzione
Per impostare la modalità di giunzione:
① Dal menu principale selezionare
[Opzione Giunzione].
② Selezionare un parametro da modificare.
Parametro | Descrizione
Auto Start | Se “Auto Start” è impostato su ON, la giunzione si avvia automaticamente alla chiusura della protezione antivento. Le fibre devono essere preparate e posizionate reventivamente nella giuntatrice.
Pausa 1 | Se “Pausa 1” è impostata su ON, l'operazione di giunzione si interrompe quando le fibre sono spinte nella posizione di gap-set. Durante la pausa sono visualizzati gli angoli di taglio.
Pausa 2 | Se “Pausa 2” è impostata su ON, l'operazione di giunzione si interrompe dopo il completamento dell’allineamento delle fibre.
Riallineare dopo Pausa 2 | Dopo “Pausa 2” potrebbe comparire un errore di allineamento per un lungo periodo. Pertanto, è necessario riallineare dopo “Pausa 2”. Se si imposta “ Pausa 2 “ su “OFF” si evita l’attivazione della funzione di riallineamento. Si consiglia la giunzione manuale, invece del riallineamento su “OFF”, quando vi è uno spostamento degli assi della giuntatrice.
Ignora errore di giunzione | 
Fine taglio | 
Angolo di taglio | L’impostazione su “OFF” ignora gli errori e continua a completare la giunzione anche se compare il messaggio “Errore angolo di taglio”.
Angolo del core | L’impostazione su “OFF” ignora gli errori e continua a completare la giunzione anche se compare il messaggio “Errore angolo del core”.
Perdita | La configuración a “OFF” (APAGADO) ignora las fallas y continúa con el empalme incluso cuando aparece el mensaje “Error de pérdida”, “Error de forma de corte”, “Error grueso”, o “Error delgado”
Spessa | 
Sottile | 
Immagine fibra sullo schermo | 
Pausa 1 | Imposta il metodo di visualizzazione dell’immagine della fibra sullo schermo durante l’operazione di giunzione. X: Visualizzazione ingrandita dell’immagine sull’asse X Y: Visualizzazione ingrandita dell’immagine sull’asse Y X/Y: Visualizzazione composita verticale delle immagini dell’asse X e Y.
Allinea | 
Pausa 2 | 
Arco | 
Stima | 
Gap-set | 

## Slide 27
parameter | description
60mm | Forstandardprotectionsleeveof60mm
40mm | Forstandardprotectionsleeveof40mm.
33mm | Forstandardprotectionsleeveof33mm
26
Chapter 6 Heater Mode
The splicer provides max 32 heat modes including 4 heat modes preset by factory
and the rest that can be defined by users. Select a heating mode that best matches
with the protection sleeve used.
For each type of protection sleeve, MINI5C+ has its optimum heating mode. These
modes can be found in the database area for reference. Copy the appropriate mode
and paste it to the user–programmable area. Users can edit those parameters.
6.1 Heater Template
6.2 Select Heat Mode
To select another heating mode
other than the active one, you must
enter Select heat mode menu.
① Enter main menu
② Select Heater Mode
parametro | descrizione
60 mm | Per manicotto di protezione standard di 60 mm.
40 mm | Per manicotto di protezione standard di 40 mm.
33 mm | Per manicotto di protezione standard di 33 mm.
26
Capitolo 6 Modalità di riscaldamento
La giuntatrice prevede al massimo 32 modalità di riscaldamento, tra cui 4 preimpostate dalla fabbrica e le restanti che possono essere definite dagli utenti. Selezionare una modalità di riscaldamento che meglio si adatta al manicotto di protezione utilizzato.
Per ogni tipo di manicotto di protezione, MINI5C+ ha la sua modalità di riscaldamento ottimale. Queste modalità sono disponibili nell'area del database come riferimento. Copiare la modalità appropriata e incollarla nell'area programmabile dall'utente. Gli utenti possono modificare questi parametri.
6.1 Tipo di riscaldatore
6.2 Selezione della modalità di riscaldamento
Per selezionare una modalità di riscaldamento diversa da quella attiva, è necessario accedere al menu di selezione della modalità di riscaldamento.
① Accedere al menu principale.
② Selezionare Modalità del riscaldatore.

## Slide 28
27
③ Touch on Select Heat mode
④ Back to original interface
6.3 Edit Heat Mode
Tube-heating conditions stored
in heating mode can be edited or
changed.
① Enter edit heat mode menu via
touching on heater mode menu.
6.4 Deleting Heat Mode
① Select Heater mode menu.
② Select Delete Heat Mode.
③ Select the heat mode to be
deleted
Note : The gray mode (60mm)
is the system preset initial heat
modes which cannot be deleted.
27
③ Toccare Selezione modalità di riscaldamento.
④ Tornare all’interfaccia originale.
6.3 Modifica della modalità di riscaldamento
Le condizioni di riscaldamento del tubetto memorizzate nella modalità di riscaldamento possono essere modificate.
① Accedere al menu Modifica modalità di riscaldamento selezionandolo.
6.4 Eliminazione della modalità di riscaldamento
① Scegliere il menu Selezione delle modalità di riscaldamento.
② Selezionare Elimina modalità di riscaldamento.
③ Selezionare la modalità di riscaldamento che si intende eliminare.
Nota: la modalità in grigio (60mm) è la
modalità di riscaldamento iniziale
preimpostata del sistema che non può
essere eliminata.

## Slide 29
parameter | description
Template | Setsleevetype.Listofallheatmodesaredisplayed.Selected modewillbecopiedtoauser-programmablearea.
Name | Titleforaheatmode.
Note | Titleoftheheatmodedisplayedinthebottomrightcornerof themonitorduringsplicingorheatingprocess.Maxnumberof charactersusedis15.
Heater control | Setthelengthofheat-shrinksleeve. Long:protectionsleevesover30mm. Short:30mmprotectionsleevesorbelow.
Heater temperature | Setsheatingtemperature.
Heatertime | Setsheatingtimefromthebeginningtotheheatingcompleted.
Coolingtime | CoolingfanoperatingTime
28
6.5 Heat Mode Parameters
parametro | descrizione
Tipo | Imposta il tipo di manicotto. Viene visualizzato l’elenco di tutte le modalità di riscaldamento. La modalità selezionata sarà copiata in un’area programmabile dall’utente.
Nome | Titolo di una modalità di riscaldamento.
Nota | Titolo della modalità di riscaldamento visualizzato nell’angolo in basso a destra del monitor durante il processo di giunzione o di riscaldamento. Il numero massimo di caratteri utilizzabili è 15.
Controllo riscaldatore | Imposta la lunghezza del manicotto termorestringente. Lungo: manicotti di protezione lunghi oltre 30 mm. Corto: manicotti di protezione di lunghezza pari o inferiore a 30 mm.
Temperatura riscaldatore | Imposta la temperatura di riscaldamento.
Tempo di riscaldamento | Imposta il tempo di riscaldamento dall'inizio fino al completamento del riscaldamento.
Tempo di raffreddamento | Tempo di funzionamento della ventola di raffreddamento.
28
6.5 Parametri della modalità di riscaldamento

## Slide 30
29
Chapter 7 Maintenance Menu
The splicer has a function to perform routine maintenance. This section describes
how to use the maintenance menu.
① Press Menu button, and select [Maintenance menu].
② Select a function to perform.
7.1 Replace Electrodes
As electrodes are worn out during the splicing process, oxide generated on the tips
of electrodes should be regularly eliminated. It is recommended that the electrodes
should be replaced after 2500 arc discharges. When the number of arc discharges
reaches a count of 2500, a message prompting to replace the electrodes is
displayed immediately after turning on the power. Using the electrodes without a
replacement will result in greater splice loss and reduced splice strength.
Replacement Procedure
① Select [Replace electrodes] in [Maintenance Menu].
② Instruction messages will appear on the screen to turn off the power. Click on OK
until LCD shuts down to continue.
③ Remove the old electrodes.
ⅰ ) Loosen screw located on electrode cover.
ⅱ ) Take electrodes out of the electrode covers. (Electrodes are fixed in electrode
cover)
loosen screw
electrode cover
Tighten screw
④ Clean the new electrodes with alcohol-impregnated clean gauze or lint-free
tissue, and install them in the splicer.
ⅰ）Insert the electrodes in the electrode covers.
ⅱ）Place the electrode covers on the splicer, and tighten the screws.
Remove old electrode
Install new electrode
29
Capitolo 7 Menu di manutenzione
La giuntatrice ha una funzione per eseguire la manutenzione ordinaria. Questa sezione descrive come utilizzare il menu di manutenzione.
① Premere il pulsante Menu e quindi selezionare [Menu di manutenzione].
② Selezionare una funzione da eseguire.
7.1 Sostituzione degli elettrodi
Poiché gli elettrodi si usurano durante il processo di giunzione, è necessario eliminare regolarmente l'ossido che si genera sulle punte degli stessi. Si consiglia di sostituire gli elettrodi dopo 2500 scariche ad arco. Quando il numero di scariche ad arco raggiunge il numero di 2500, subito dopo l'accensione verrà visualizzato un messaggio che richiede di sostituire gli elettrodi. L'uso degli elettrodi consumati comporterà una maggiore perdita di giunzione e una ridotta resistenza della giunzione.
Procedura di sostituzione
① Selezionare [Sostituire elettrodi] nel [Menu di manutenzione].
② Sullo schermo appariranno delle istruzioni che guidano attraverso il processo di spegnimento. Fare clic su OK fino a quando non si spegne l'LCD per continuare.
③ Rimuovere i vecchi elettrodi.
ⅰ) Allentare la vite situata sul coperchio dell’elettrodo.
ⅱ) Rimuovere gli elettrodi dai loro coperchi. (Gli elettrodi sono fissati nel coperchio dell'elettrodo stesso).
vite allentata
coperchio elettrodo
Serrare la vite
④ Pulire i nuovi elettrodi con una garza pulita impregnata di alcool o un tessuto privo di lanugine e installarli nella giuntatrice.
ⅰ) Inserire gli elettrodi nei coperchi degli elettrodi. ⅱ) Posizionare i coperchi degli elettrodi sulla giuntatrice e serrare le viti.
Rimuovere il vecchio elettrodo
Installare il nuovo elettrodo

## Slide 31
30
⑤ We recommend all users to do stabilizing electrodes and arc calibration after
electrodes replacing to keep good splice results and splice strength (Details are
described below).
7.2 Stabilize Electrodes
In the event of sudden change in environmental conditions, especially when the
splicer is moved from lower altitudes to higher altitudes, the arc power may become
unstable, resulting in higher splice loss. In such case, it takes time for arc power to
be stabilized. In this case, stabilizing electrodes will expedite the process to set the
arc power stable. If many tests are needed until the “Operation Complete” message
appears in [Arc calibration], use this function as well.
Operation Procedure
① Select [Stabilize electrodes].
② Place prepared fibers into the splicer for splicing.
③ Press [SET] button, and the splicer will begin to stabilize the electrodes
automatically in the following procedures:
• Repeat arc discharge five times to measure the arc position.
• Perform splicing rapidly.
•Perform stabilizing electrodes 20 times consecutively to precisely locate the
electrodes position.
7.3 Diagnostic Test
MINI5C+ has a built-in diagnostic test function that allows the user to evaluate
several critical variable parameters with only one simple step. Perform this function
in case of splicer operation fault.
Operation Procedure
① Select [Diagnostic Test] in [Maintenance Menu]
30
⑤ Consigliamo a tutti gli utenti di eseguire la stabilizzazione degli elettrodi e la calibrazione dell'arco dopo la sostituzione degli elettrodi per continuare a ottenere buoni risultati in termini di giunzione e resistenza della giunzione (i dettagli sono descritti di seguito).
7.2 Stabilizzazione degli elettrodi
In caso di improvviso cambiamento delle condizioni ambientali, specialmente quando la giuntatrice viene spostata da altitudini più basse ad altitudini più elevate, la potenza dell'arco può diventare instabile, con conseguente perdita più elevata di giunzione. In tal caso, occorre tempo per stabilizzare la potenza dell'arco. In questo caso, la stabilizzazione degli elettrodi accelererà il processo per rendere stabile la potenza dell'arco. Se sono necessari molti test fino a quando non compare il messaggio "Operazione completata" in [Calibrazione arco], utilizzare anche questa funzione.
Procedura operativa
① Selezionare [Stabilizzare elettrodi].
② Posizionare le fibre preparate nella giuntatrice per la giunzione.
③ Premere il pulsante [SET], e la giuntatrice inizierà a stabilizzare automaticamente gli elettrodi con le seguenti procedure:
• Ripetere cinque volte la scarica dell'arco elettrico per misurare la posizione dell'arco.
Eseguire rapidamente la giunzione.
Eseguire la stabilizzazione degli elettrodi 20 volte consecutive per individuare con precisione la posizione degli elettrodi.
7.3 Test diagnostico
MINI5C+ ha una funzione di test diagnostico integrata che consente all'utente di valutare diversi parametri variabili critici con un solo semplice passaggio. Eseguire questa funzione in caso di errore di funzionamento della giuntatrice.
Procedura operativa
① Selezionare [Test diagnostico] nel [Menu di manutenzione].

## Slide 32
 | Parameter | Description
1 | LEDcalibration | MeasureandadjustthebrightnessoftheLED.
2 | Dustcheck | Checktheopticalpathfordustordirtandjudgeswhethertheydisturb fiberobservation.Ifcontaminationexists,pressthereturnbuttontwice todisplaythelocation.
3 | MotorCalibration | Automaticallycalibratethespeedof4motors.
4 | ArcCalibration | Automaticallycalibratethearcpowerfactorandfibersplicingposition.
② Execute [Diagnostic test], then the following checks will be made.
7.4 Dust Check
Through image acquisition, the splicer detects dust and contaminants on the splicer,
camera, and objective lenses that may disturb normal observation of fibers and
result in improper splicing. This function checks the optical path for the presence
or absence of contaminants, and judges whether they will affect the quality of fiber
splicing.
Operation Procedure
① Select [Dust check] in [Maintenance menu].
② If fibers are set in the splicer, remove them and press [SET] again to start the
dust check.
③ If no dust exists, splicer will prompt out message for operation completion. If
dust is detected during the dust check process, the message “Found Dust On The
Lens” will be displayed on screen. Press the return button twice, and the location of
contamination will be shown on the screen. Then clean the objective lenses, and [Dust
check] until the message “Operation Complete” is shown on screen.
Note :
If contamination still exists after cleaning the objective lenses, please contact your
nearest sales agent
7.5 Motor Calibration
Motors are adjusted at the factory before shipping. However, settings may be
changed in various reasons. This function automatically calibrates the speed of 4
motors.
Operation Procedure
① Select “Motor Calibration” in “Maintenance Menu”.
② Load prepared fibers in the splicer and press “SET” button.
③ Speeds for all motors are automatically calibrated. Upon completion, message
will be displayed.
Note :
Perform this function when "Fat " or "Thin" error occurs, or fiber aligning or
focusing takes too much time.
31
 | Parametro | Descrizione
1 | Calibrazione LED | Misura e regola la luminosità del LED.
2 | Controllo polvere | Controlla la presenza di polvere o sporco sul percorso della fibra ottica e valuta se disturbano l’osservazione delle fibre. Se esiste contaminazione, premere due volte il pulsante Invio per visualizzare la posizione.
3 | Calibrazione motore | Calibra automaticamente la velocità di 4 motori.
4 | Calibrazione arco | Calibra automaticamente il fattore di potenza dell’arco e la posizione di giunzione delle fibre.
② Far partire l’esecuzione del [Test diagnostico], nel quale verranno effettuati i seguenti controlli.
7.4 Controllo della polvere
Tramite l'acquisizione di immagini, la giuntatrice rileva polvere e contaminanti presenti su di essa, sulla telecamera e sulle lenti degli obiettivi che possono disturbare la normale osservazione delle fibre e provocare una giunzione non corretta. Questa funzione controlla il percorso della fibra ottica per verificare la presenza o l'assenza di contaminanti e valuta se influenzeranno la qualità della giunzione delle fibre.
Procedura operativa
① Selezionare [Controllo polvere] nel [Menu di manutenzione].
② Se delle fibre sono inserite nella giuntatrice, rimuoverle e premere di nuovo [SET] per avviare il controllo della polvere.
③ Se non è presente polvere, la giuntatrice visualizzerà il messaggio relativo al completamento dell'operazione. Se viene rilevata polvere durante il processo di controllo della polvere, sullo schermo comparirà il messaggio "Rilevata polvere sulla lente". Premere due volte il pulsante Invio e sullo schermo verrà mostrata la posizione della contaminazione. Quindi pulire le lenti dell'obiettivo e premere [Controllo polvere] finché sullo schermo non compare il messaggio "Operazione completata".
Nota:
Se la contaminazione persiste anche dopo aver pulito le lenti degli obiettivi, contattare il rivenditore di zona.
7.5 Calibrazione del motore
I motori vengono regolati in fabbrica prima della spedizione. Tuttavia, le impostazioni possono essere modificate per diversi motivi. Questa funzione calibra automaticamente la velocità di 4 motori.
Procedura operativa
① Selezionare "Calibrazione motore" nel "Menu di manutenzione".
② Caricare le fibre preparate nella giuntatrice e premere il pulsante "SET".
③ Le velocità di tutti i motori vengono calibrate automaticamente. Al termine, verrà visualizzato un messaggio.
Nota:
Eseguire questa funzione quando si verifica un errore "Spessa" o "Sottile" oppure quando l'allineamento o la messa a fuoco della fibra richiedono troppo tempo.
31

## Slide 33
32
Operation procedure
① Select [Arc Calibration] in [Maintenance Menu] to display arc calibration on the
screen.
② Place prepared fibers into the splicer, and press [SET] to perform arc calibration.
③ The splicer will show up two values on the screen after each arc calibration. If the
value shown on the right-hand side meets 11±2, the message “Operation Complete”
will be shown on screen. Otherwise, set prepared fibers on the splicer again and
redo arc calibration until the message “Operation Complete” is displayed.
Note :
* Use standard SM、DS or MM fiber for arc calibration.
* Ensure clean fibers for arc calibration. Dust on the fiber surface affects arc
calibration.
7.7 Electrode Setting
Set the electrode change warnings. We recommend replacing the electrodes every
2500 discharge to ensure the best splice results.
① Select [Electrode Setting] in [Maintenance Menu].
② Set the electrode caution and electrode warning.
7.6 Arc Calibration
Atmospheric conditions such as temperature, humidity and pressure are constantly
changing, which creates variability in the arc temperature. MINI5C+ is equipped with
temperature and pressure sensors that are used in a constant feedback monitoring
control system to maintain the arc power at a stable level. However, changes in arc
power due to electrode wear and glass adhesion cannot be calibrated automatically.
Also, the center position of arc discharge sometimes shifts to the left or to the
right. In this case, the fiber splicing position has to be shifted in relation to the arc
discharge center. It is necessary to perform an arc power calibration to eliminate
those problems.
Note :
* Arc calibration is performed automatically in SM mode only. So, arc calibration
does not have to be performed when splicing in SM mode.
* Performing Arc Calibration function changes the arc power value. The arc power
value is used in the algorithm program for all splicing. The arc power value will not
be changed in the splice modes.
32
Procedura operativa
① Selezionare [Calibrazione arco] nel [Menu di manutenzione] per visualizzare la calibrazione dell’arco sullo schermo.
② Posizionare le fibre preparate nella giuntatrice e premere [SET] per eseguire la calibrazione dell'arco.
③ La giuntatrice mostrerà fino a due valori sullo schermo dopo ogni calibrazione dell'arco. Se il valore mostrato sul lato destro è 11±2, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "Operazione completata". Altrimenti, inserire nuovamente le fibre preparate sulla giuntatrice e ripetere la calibrazione dell'arco fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Operazione completata".
Nota:
* Utilizzare fibre SM, DS o MM per la calibrazione dell’arco.
* Verificare che le fibre siano pulite per la calibrazione dell’arco. La polvere sulla superficie della fibra influisce sulla calibrazione dell’arco.
7.7 Impostazione degli elettrodi
Impostare gli avvisi di cambio elettrodo. Raccomandiamo di sostituire gli elettrodi ogni 2500 scariche per garantire i migliori risultati di giunzione.
① Selezionare [Impostazione elettrodo] nel [Menu di manutenzione].
② Impostare l’allerta dell’elettrodo e l’avviso dell’elettrodo.
7.6 Calibrazione dell’arco
Le condizioni atmosferiche come temperatura, umidità e pressione sono in costante cambiamento e comportano variazioni nella temperatura dell'arco. MINI5C+ è dotata di sensori di temperatura e pressione che vengono utilizzati in un sistema di controllo e di monitoraggio costante al fine di stabilizzare la potenza dell'arco. Tuttavia, i cambiamenti della potenza dell'arco dovuti all'usura degli elettrodi e all'adesione del vetro non possono essere calibrati automaticamente. Inoltre, il centro della scarica dell’arco a volte si sposta verso sinistra o verso destra. In questo caso, la posizione di giunzione delle fibre deve essere spostata rispetto al centro della scarica dell’arco. È necessario eseguire una calibrazione della potenza dell'arco per risolvere questi problemi.
Nota:
* La calibrazione dell'arco viene eseguita automaticamente solo in modalità SM. Pertanto, la calibrazione dell'arco non deve essere eseguita durante la giunzione in modalità SM.
* L'esecuzione della funzione di calibrazione dell'arco modifica il valore della potenza dell'arco. Il valore della potenza dell'arco viene utilizzato nel programma dell’algoritmo per tutte le giunzioni. Il valore della potenza dell'arco non verrà modificato nelle modalità di giunzione.

## Slide 34
Parameter | Description
Electrode caution | Ifactualarcdischargeexceedsthesetvalue,amessage“Caution! ReplaceElectrodes”isdisplayedwhenturningonthesplicer. FiberFoxrecommendsthatthisparametershouldbesetto“4500”
Electrode warning | Ifactualarcdischargeexceedsthesetvalue,amessage “Warning!ReplaceElectrodes”isdisplayedwhenturningonthe splicer.FiberFoxrecommendsthatthisparametershouldbe setto“5500”.
parameter | description
Adjustposition | Adjustthemotor’spositionautomatically.
Motor calibration | Adjust4motorspeedsautomatically.
33
7.8 Quick Optimize
MINI5C+ fusion splicer bares optimizing function inside. The operator just need
carry out simple operation for adjusting 4 motors’ calibration of fusion splicer.
1 Select quick optimize in maintenance menu.
2 Follows are the optimizing functions in Quick optimize.
Parametro | Descrizione
Allerta elettrodo | Se l’effettiva scarica dell'arco supera il valore impostato, viene visualizzato il messaggio “Attenzione! Sostituire gli elettrodi“ quando si accende la giuntatrice. Fiber Fox consiglia di impostare questo parametro su “4500”.
Avviso elettrodo | Se l’effettiva scarica dell'arco supera il valore impostato, viene visualizzato il messaggio “Avviso! Sostituire gli elettrodi“ quando si accende la giuntatrice. Fiber Fox consiglia di impostare questo parametro su ”5500”.
parametro | descrizione
Regola posizione | Regola automaticamente la posizione del motore.
Calibrazione motore | Regola automaticamente la velocità dei 4 motori.
33
7.8 Ottimizzazione rapida
La giuntatrice a fusione MINI5C+ include delle funzioni di ottimizzazione. L'operatore deve solamente eseguire una semplice operazione per la regolazione della calibrazione dei 4 motori della giuntatrice a fusione.
1 Selezionare Ottimizzazione rapida nel Menu di manutenzione.
2 Seguono le funzioni di ottimizzazione presenti nell’Ottimizzazione rapida.

## Slide 35
7.9 Motor Drive
This function is used to test if 4 motors of the fusion splicer operate normally.
① Select “Motor drive”.
② Touch screen to select motor.
③ Touch the icons of L press and R
press to drive motor, observing if the
motor can be driven normally.
7.10 Update Software
① Select “update software” in “system setting”.
② Connect the USB driver with the copy of upgrade files to the USB port
③ Press “OK”, and then the splicer will process the update automatically. Upon
completion, the splicer will restart automatically.
34
7.9 Azionamento del motore
Questa funzione viene utilizzata per testare se i 4 motori della giuntatrice a fusione funzionano correttamente.
① Selezionare “Azionamento motore“.
② Toccare lo schermo per selezionare il motore.
③ Toccare le icone di “L press“ e “R
press“ per azionare il motore
e verificare se il motore può essere
azionato normalmente.
7.10 Aggiornamento software
① Selezionare "Aggiornamento software" nelle "Impostazioni di sistema".
② Inserire la chiavetta USB, contenente la copia dei file di aggiornamento, nella porta USB.
③ Premere "OK; la giuntatrice effettuerà automaticamente l'aggiornamento. Al termine, la giuntatrice si riavvierà automaticamente.
34

## Slide 36
35
Chapter 8 Other Functions & Utilities
8.1 Data Storage
This splicer stores up to 5000 splicing results. Contents of data stored are
different depending on splicing mode.
8.2 Display Splice Record
Splicing results stored in the splicer can be displayed.
Select Data Storage Menu and Select Display Splice Record to view.
8.3 Delete Splice Record
Splicing results can be cleared by part or whole.
① Select “Delete Splice Record”, and then input specific number (Start Splice
Record and End Splicer Record) of splicing results to be cleared.
② Select Delete Splice Record and press confirm key to conform. Selected
splicing results are cleared and replaced with following splicing results.
8.4 Cancel Data Storage
If you don’t want to store the records, press the “ON” button in the “Cancel the
data storage” Menu.
8.5 System Setting
This menu is used to change settings in detail, or for an administrator to limit
functions for operator to select or change.
35
Capitolo 8 Altre funzioni e utility
8.1 Memorizzazione dei dati
Questa giuntatrice memorizza fino a 5000 risultati di giunzione. I contenuti dei dati memorizzati sono diversi a seconda della modalità di giunzione.
8.2 Visualizzazione record di giunzione
È possibile visualizzare i risultati di giunzione memorizzati nella giuntatrice.
Selezionare il Menu di memorizzazione dati e poi Visualizza record di giunzione per visualizzarli.
8.3 Eliminazione record di giunzione
I risultati di giunzione possono essere cancellati in parte o interamente.
① Selezionare “Elimina record di giunzione”, quindi immettere un numero specifico (Inizio record di giunzione e Fine record di giunzione) dei risultati di giunzione da eliminare.
② Selezionare “Elimina record di giunzione” e premere il tasto di conferma per confermare. I risultati di giunzione selezionati vengono cancellati e sostituiti con i successivi risultati di giunzione.
8.4 Cancellare la memorizzazione dei dati
Se non si desidera memorizzare i record, premere il pulsante “ON” nel menu “Cancella la memorizzazione dei dati”.
8.5 Impostazioni di sistema
Questo menu viene utilizzato per modificare in dettaglio le impostazioni, o da parte di un amministratore per limitare le funzioni che l'operatore può selezionare o modificare.

## Slide 37
parameter | description
Buzzer | Setsthesoundvolumeofthebuzzer
Automatic heating | Ifselect“On”,whenthefiberisplacedintoheatoven,which willautomaticallyexecuteheating.
Language | Setsalanguagetobedisplayedonthescreen.
Monitor position | Setstheoperationaldirectionofsplicer.“Front”isforfront monitoroperation.“Rear”isforrearmonitoroperation.Refer tonextpageindetail.
PowerSave Option | SetsthetimeofMonitorShutDown,timeofSplicerShutDown andLCDbrightness.
SetCalendar | Setsthesystemtime.
Password | Changesthepasswordtoaccesssomemenusas“Poweron Option”and“MenuLock”.Atthetimeofshipmentfromthe factory,thepasswordissetas“0000”. Ifyouhaveforgottenyourpasswordafteryouchangedanother one,contactthenearestsalesagency.
Pulltest | Ifyouselect“ON”,pulltestwillbeperformedafterfusion splicingcompletion.
Dustcheck | Dustcheck:checkdustandcontaminantsinopticalpathto avoidopticalfiberinspectiondisturbance.Ifcontaminantsexist, pressconfirmkeytodisplaythecontaminants’position.
Password lock | “On”:passwordsareneededtoinputforenteringintothe fusionsplicingwindowwhenpoweron.“OFF”:Nopasswords areneededwhenpoweron.
System information | Displayfusionsplicer’sbasicinformation:MachineserialNO., Softwareversion,FPGAversion,totalArccount,currentArc count,Lastmaintenance,Productiondate,SalesRegion, ProductOEM.
36
8.6 Monitor Position
The direction of the splicer display before shipping from the factory is set to
“Front”, but users can change it to “Rear”. When [Monitor position] is changed, the
direction of the arrow keys is reversed.
Changing monitor position
① Select “Monitor Position” in “System setting” menu.
② Select the desired monitor position (front/ rear).
36
8.6 Posizione del monitor
La direzione del display della giuntatrice prima della spedizione dalla fabbrica è impostata su "Frontale", ma gli utenti possono cambiarla in "Posteriore". Quando si modifica la [Posizione del monitor], la direzione dei tasti freccia viene invertita.
Modificare la posizione del monitor
① Selezionare “Posizione monitor” nel menu “Impostazioni di sistema”.
② Selezionare la posizione del monitor desiderata (frontale/posteriore).
parametro | descrizione
Cicalino | Imposta il volume del suono del cicalino.
Riscaldamento automatico | Se si seleziona “On“, quando la fibra viene posizionata nel forno di riscaldamento, il riscaldamento verrà effettuato automaticamente.
Lingua | Imposta la lingua da visualizzare sullo schermo.
Posizione del monitor | Imposta la direzione operativa della giuntatrice. "Frontale" permette l’operatività frontale del monitor, mentre "Posteriore" permette quella posteriore. Fare riferimento al seguente paragrafo per i dettagli.
Opzione di risparmio energetico | Imposta il tempo di spegnimento del monitor, il tempo di spegnimento della giuntatrice e la luminosità del monitor LCD.
Imposta Calendario | Imposta l’ora del sistema.
Password | Modifica la password per accedere ad alcuni menu come "Opzione accensione" e "Blocco menu". Al momento della spedizione dalla fabbrica, è impostata su "0000". Se si dimentica la password dopo averla cambiata, contattare il rivenditore di zona.
Test di trazione | Se si seleziona “ON”, verrà eseguito il test di trazione dopo il completamento della giunzione a fusione.
Controllo polvere | Controllo polvere: controllo della polvere e di altri contaminanti sul percorso della fibra ottica per evitare disturbi durante l’ispezione della fibra ottica. Se sono presenti contaminanti, premere il tasto "Conferma" per visualizzare la posizione dei contaminanti.
Blocco password | “On”: è necessario digitare le password per accedere alla finestra della giunzione a fusione al momento dell’accensione. “OFF”: non è richiesta alcuna password al momento dell’accensione.
Informazioni di sistema | Visualizza informazioni di base della giuntatrice a fusione: numero di serie della macchina, versione del software, versione FPGA, numero totale scariche ad arco, numero di scariche ad arco corrente, ultima manutenzione, data di produzione, area di vendita, prodotto OEM.

## Slide 38
parameter | description
MonitorShut Down | Toavoidpowerlosswhenbatteryisused,settingthisfunctionturns offthepowersupplytotheLCDmonitorifthesplicerdoesnotoperate afteracertainperiodoftime.Whenthepowersupplyformonitorturns off,theLEDnearthepowerkeyblinks.PressanykeytoturnontheLCD monitor.
SplicerShut Down | Automaticallyturnsoffthepowersupplyofthesplicerifitperformsno operationforacertainperiodoftime.Thefunctionservestopreventthe batterycapacityfromrunninglowifthesplicerisleftonforanextended periodoftime.
LCDBrightness | AdjustLEDbacklightbrightness.
37
8.7 Power Save Option
This function is important for power conservation. If the power saving function is
not set during battery pack use, the number of splice cycles will be reduced.
(1) Insert a power unit and turn on the splicer.
(2) Select “Power Save Option” in “System Setting” menu.
(3) Change values of “Monitor Shut Down” and “Splicer Shut Down”.
parametro | descrizione
Spegnimento monitor | Per evitare la perdita di energia quando si utilizza la batteria, l’impostazione di questa funzione interrompe l’alimentazione al monitor LCD se la giuntatrice è inattiva dopo un certo periodo di tempo. Quando si spegne l’alimentazione del monitor, il LED vicino al tasto di accensione lampeggia. Premere un tasto qualsiasi per accendere il monitor LCD.
Spegnimento giuntatrice | Interrompe automaticamente l’alimentazione della giuntatrice se non esegue alcuna operazione dopo un certo periodo di tempo. Questa funzione serve a evitare che la capacità della batteria si esaurisca se la giuntatrice viene lasciata accesa per un periodo di tempo prolungato.
Luminosità LCD | Regola la luminosità della retroilluminazione a LED.
37
8.7 Opzione di risparmio energetico
Questa funzione è importante per il risparmio energetico. Se la funzione di risparmio energetico non è impostata durante l'uso della batteria, il numero di cicli di giunzione sarà ridotto.
(1) Inserire un'unità di alimentazione e accendere la giuntatrice. (2) Selezionare "Opzione risparmio energetico" nel menu "Impostazioni di sistema". (3) Modificare i valori di "Spegnimento monitor" e " Spegnimento giuntatrice".

## Slide 39
parameter | description
MachineSerial Number | Displaythefusionsplicer’sserialnumber.
Software Version | Displaythefusionsplicer’ssoftwareversion.
FPGA | DisplayFPGA’sversion.
TotalArc Count | Displaytotalnumberofarcdischarges.
CurrentArc Count | Displaythenumberofarcdischargesafterelectrode replacement.Performing[ReplaceElectrode]resetsthis parametertozero.
Last Maintenance | Displaythedateoflastmaintenance.
SalesRegion | Displaysalesregionofthemachine.
ProductOEM | Displaythemanufacturerofthemachine.
38
8.8 System Information
Select “System information”. The following information is displayed.
parametro | descrizione
Numero di serie della macchina | Visualizza il numero di serie della giuntatrice a fusione.
Versione del software | Visualizza la versione del software della giuntatrice a fusione.
FPGA | Visualizza la versione FPGA.
Numero totale scariche ad arco | Visualizza il numero totale delle scariche ad arco.
Numero di scariche ad arco corrente | Visualizza il numero di scariche ad arco dopo la sostituzione degli elettrodi. Se si esegue [Sostituire elettrodi], questo parametro viene reimpostato a zero.
Ultima manutenzione | Visualizza la data dell’ultima manutenzione.
Area di vendita | Visualizza l’area di vendita della macchina.
Prodotto OEM | Visualizza il produttore della macchina.
38
8.8 Informazioni di sistema
Quando si seleziona “Informazioni di sistema” vengono visualizzate le seguenti informazioni.

## Slide 40
Symptom | Name | Cause | Remedy
 | Fibercore axialoffset | There’sdustin V-groovesand fiberhammer | CleantheV-grooves andfiberhammer
 | Fibercore angleerror | There’sdustin V-groovesand fiberhammer | CleantheV-grooves andfiberhammer
 |  | Badfiberend- facequality | Checkthecleaver
 | Fibercore bending | Badfiberend- facequality | Checkthecleaver
 |  | Pre-fusepower tooloworpre- fusetimetoo short. | Increase[Pre-fuse Power]and/or[Pre-fuse Time].
 | Themode field diameters mismatch | Arcpowernot adequate | Increase[Pre-fuse Power]and/or[Pre-fuse Time].
 | Dust combustion | Badfiberend- facequality | Checkthecleaver
 |  | Duststillpresent aftercleaning fiberorcleaning arc. | Cleanfiberthoroughly or increase[CleaningArc Time]
 | Bubbles | Badfiberend- facequality | Checkthecleaver
 |  | Pre-fusepower tooloworpre- fusetimetoo short. | Increase[Pre-fuse Power]and/or[Pre-fuse Time].
39
High Splice loss: Cause and solutions
Appendix A
39
Elevata perdita di giunzione: causa e soluzioni
Appendice A
Sintomo | Nome | Causa | Soluzione
 | Spostamento dell’asse del nucleo della fibra | Polvere nelle scanalature a V e sul piedino della fibra | Pulire le scanalature a V e il piedino della fibra
 | Errore dell’ angolo del nucleo della fibra | Polvere nelle scanalature a V e sul piedino della fibra | Pulire le scanalature a V e il piedino della fibra
 |  | Scarsa qualità della faccia terminale della fibra | Controllare la taglierina
 | Piegatura del nucleo della fibra | Scarsa qualità della faccia terminale della fibra | Controllare la taglierina
 |  | Potenza di prefusione troppo bassa o tempo di prefusione troppo ridotto. | Aumentare [Potenza di prefusione] e/o [Tempo di prefusione].
 | I diametri del campo modalità non corrispondono | Potenza dell’arco non adeguata | Aumentare [Potenza di prefusione] e/o [Tempo di prefusione].
 | Combustione della polvere | Scarsa qualità della faccia terminale della fibra | Controllare la taglierina
 |  | Polvere ancora presente dopo la pulizia della fibra o dell’arco. | Pulire attentamente la fibra o aumentare [Tempo arco di pulizia]
 | Bolle | Scarsa qualità della faccia terminale della fibra | Controllare la taglierina
 |  | Potenza di prefusione troppo bassa o tempo di prefusione troppo ridotto. | Aumentare [Potenza di prefusione] e/o [Tempo di prefusione].

## Slide 41
 | Separation | Fiberstuffingtoo small | Perform[Arc Calibration].
 |  | Pre-fusepower toohighorpre- fusetimetoo long. | Decrease[Pre-fuse Power]and/or[Pre-fuse Time].
 | Fat | Fiberstuffingtoo much | Decrease[Overlap] andPerform[Arc Calibration].
 | Thin | Arcpowernot adequate | Perform[Arc Calibration].
 |  | Somearc parametersnot adequate | Adjust[Pre-fuse Power], [Pre-fuseTime]or
 | Splicingline | Somearc parametersnot adequate | Adjust[Pre-fuse Power],[Pre-fuseTime] or
40
Note :
A vertical line sometimes appears at the splice point when MM fibers or dissimilar
fibers (different diameters) are spliced. We call it as “Splicing line”. This does not
affect splice quality (such as splice loss and tensile strength).
40
Nota:
Talvolta appare una linea verticale nel punto di giunzione quando vengono giunte fibre MM o fibre dissimili (di diverso diametro). Si definisce “linea di giunzione”. Non influisce sulla qualità della giunzione (come la perdita di giunzione e la resistenza alla trazione).
 | Separazione della fibra | Riempimento fibra troppo ridotto | Eseguire [Calibrazione arco].
 |  | Potenza di prefusione troppo elevata o tempo di prefusione troppo lungo. | Diminuire [Potenza di prefusione] e/o [Tempo di prefusione].
 | Spessa | Riempimento fibra eccessivo | Diminuire [Sovrapposizione] ed eseguire [Calibrazione arco].
 | Sottile | Potenza arco non adeguata | Eseguire [Calibrazione arco].
 |  | Alcuni parametri dell’arco non sono adeguati | Regolare [Potenza di prefusione], [Tempo di prefusione]
 | Linea di giunzione | Alcuni parametri dell’arco non sono adeguati | Regolare [Potenza di prefusione], [Tempo di prefusione]

## Slide 42
ErrorMessage | Cause | Solution
LeftFiberPlace Error | Thefiberend-faceisplacedon theelectrodecenterline. | PressRESETbutton,andreloadthefibers tomakesurethatfiberendfaceisplaced betweenV-grooveandthecenterlineof electrodes.
RightFiberPlace Error |  | 
PressMotor DistanceOverLimit | Thefiberisnotsetcorrectly atthebottomoftheV-groove, whichresultsinthatthefiber offsetsbeyondmotorformation range. | Pressthe“RESET”button;correctlyre- positionthefiberatthebottomofthe V-groove.
PressMotorError | Motormightbedamaged. | Consultyournearestsalesagent.
SearchFiberEnd faceFailed | Thefiberisnotsetcorrectlyat thebottomoftheV-groove. | Pressthe“RESET”button;correctlyre- positionthefiberatthebottomofthe V-groove.
ArcFailure | Arcdischargedoesnotoccur. | Confirmtheelectrodesareinproper position;Replacetheelectrodes.
AlignMotor DistanceOverLimit | Thefiberisnotsetcorrectly atthebottomoftheV-groove. | Pressthe“RESET”button;correctlyre- positionthefiberatthebottomofthe V-groove.
SearchFiberClad Failed | Thefiberisnotsetcorrectly atthebottomofthe V-groove. | Pressthe“RESET”button;correctlyre- positionthefiberatthebottomofthe V-groove.
FiberBorder PositionWrong | There’sdustordirtonthe fibersurface | Preparethefiber(stripping,cleaning,and cleaving)again;cleanthelens;redo[Dust Check]
UnknownFiberType | There’sdustordirtonthe fibersurface | Preparethefiber(stripping, cleaning,andcleaving)again.
 | Differentfibertypesontwo sides. | Useanappropriatesplicemodeother thanAUTOsplicemodetore-splice.
 | Non-standardopticalfibers | AUTOsplicemodecanonlydetectthe standardSM,MM,NZfibers.
FiberCladOver Limit | Fiberedgeisnotlocatedin thecamerarange. | Adjustthefiberpositionandperform “motorcalibration”.
41
Appendix B
High Splice loss: Cause and solutions
During the splice operating process, if the error messages are shown on the screen,
please follow the solution precisely as shown in the list below. If it is not possible to
solve the problem, the splicer may require service by a qualified service center. In
this case, please contact sales agents.
41
Appendice B
Elevata perdita di giunzione: causa e soluzioni
Durante la procedura di giunzione, se sullo schermo compaiono dei messaggi di errore,
seguire la soluzione indicata nell’elenco seguente. Se non è possibile risolvere
il problema, la giuntatrice potrebbe necessitare dell’assistenza di un centro qualificato. In
questo caso, contattare i rivenditori.
Messaggio di errore | Causa | Soluzione
Errore di posizionamento della fibra di sinistra | La faccia terminale della fibra è posizionata sul baricentro dell’elettrodo. | Premere il pulsante RESET e ricaricare le fibre per accertarsi che la faccia terminale della fibra sia posizionata tra la scanalatura a V e il baricentro degli elettrodi.
Errore di posizionamento della fibra di destra |  | 
Distanza motore superiore al limite | La fibra non è posizionata correttamente al fondo della scanalatura a V per cui ha un offset che eccede il range del motore. | Premere il pulsante RESET; riposizionare correttamente la fibra al fondo della scanalatura a V.
Errore motore | Il motore potrebbe essere danneggiato. | Consultare il rivenditore di zona.
Ricerca faccia terminale fibra fallita | La fibra non è posizionata correttamente al fondo della scanalatura a V. | Premere il pulsante RESET; riposizionare correttamente la fibra al fondo della scanalatura a V.
Arco non riuscito | Non si verifica la scarica ad arco. | Verificare che gli elettrodi siano nella posizione corretta; sostituire gli elettrodi.
Allineamento distanza motore superiore al limite | La fibra non è posizionata correttamente al fondo della scanalatura a V. | Premere il pulsante RESET; riposizionare correttamente la fibra al fondo della scanalatura a V.
Ricerca clad (mantello) fibra fallita | La fibra non è posizionata correttamente al fondo della scanalatura a V. | Premere il pulsante RESET; riposizionare correttamente la fibra al fondo della scanalatura a V.
Posizione errata bordo fibra | C’è polvere o sporco sulla superficie della fibra. | Preparare nuovamente la fibra (spellatura, pulizia e taglio); pulire le lenti; rieseguire l’operazione [Controllo polvere].
Tipo di fibra sconosciuto | C’è polvere o sporco sulla superficie della fibra. | Preparare nuovamente la fibra (spellatura, pulizia e taglio).
 | Tipi diversi di fibra su due lati. | Utilizzare una modalità di giunzione appropriata diversa da quella AUTO per eseguire di nuovo la giunzione.
 | Fibre ottiche non standard. | La modalità di giunzione AUTO può solo rilevare le fibre SM, MM e NZ.
Superamento limite clad (mantello) fibra | Il bordo della fibra non è posizionato nel range della telecamera. | Regolare la posizione della fibra ed eseguire la “calibrazione del motore”.

## Slide 43
ErrorMessage | Cause | Solution
FocusMotorHome positionError | Shockoccurredtothe splicerduringthesplicing process. | Carryout“motorcalibration”.Ifthe problemstillexists,pleasecontactsales agent.
FiberEndfaceGap Wrong | Toomuch[Overlap]setting | Adjust[Overlap]parametersetting.
 | Themotorisnotcalibrated | Perform[MotorCalibration].
FocusMotor DistanceOverLimit | Thefiberismisplaced. | Pressthe“RESET”button;re-position thefibercorrectlyatthebottomofthe V-groove.
 | There’sdustordirtonthe fibersurface | Preparethefiber(stripping, Cleaningandcleaving)again.
 | There’sdustordirtonthe lenses. | Executethe[DustCheck]aftercleaning thelensesandmirrors.
FiberMismatch, Continue? | Differentfibertypesontwo sides. | Itmayresultinlargesplicelossifyou continuetosplice,Pleaseusetheproper splicemodecorrespondingtothefibers.
CleaveAngleOver Limit | Badfiberend-face | Checktheconditionofthefibercleaver. Ifthebladeisworn,rotatethebladetoa newpositionorchangeanewone,and thenre-preparethefibers.
 | [CleaveAngleLimit]isset toolow. | Increasethe“CleaveAngleLimit”toan adequatelimit.(standardvalue:3.0°）.
CoreAngleOver Limit | [CoreAngleLimit]isset toolow. | Increasethe“CoreAngleLimit”toan adequatelimit. (standardvalue:1.0°）.
 | Dustordirtisonthe V-grooveorfiberholders. | CleantheV-grooveandthefiberholders. Prepareandreloadthefiberagain.
FiberAxisAlign Failed | Toolargeaxialoffset （>0.4μm） | Preparethefiber(stripping,cleaning,and cleaving)again.
 | Themotorisnotcalibrated | Perform“MotorCalibration”.
FiberisDirty | There’sdustordirtonthe fibersurface | Preparethefiber(stripping, cleaning,andcleaving)again.
 | Dustordirtisonthelenses | Performthe“DustCheck”aftercleaning thelenses.
 | “CleaningArctime”istoo short | Setthe“CleaningArctime”to180ms
 | Itisdifficulttoidentify thefibercorebyusingthe methodofcorealignmentto splice. | UseMMsplicemode(cladalignment)to splicetheunidentifiedfibercore.
42
42
Messaggio di errore | Causa | Soluzione
Errore posizione messa a fuoco motore | Si è verificato un urto durante il processo di giunzione. | Eseguire la “calibrazione del motore”. Se il problema persiste, contattare il rivenditore di zona.
Distanza errata faccia terminale fibra | Impostazione di [Sovrapposizione] eccessiva. | Regolare il parametro di [Sovrapposizione].
 | Il motore non è calibrato. | Eseguire la [Calibrazione motore].
Distanza messa a fuoco motore superiore al limite | La fibra non è posizionata correttamente. | Premere il pulsante RESET; riposizionare correttamente la fibra al fondo della scanalatura a V.
 | C’è polvere o sporco sulla superficie della fibra. | Preparare nuovamente la fibra (spellatura, pulizia e taglio).
 | C’è polvere o sporco sulle lenti. | Eseguire il [Controllo polvere] dopo la pulizia delle lenti e degli specchi.
Fibre incompatibili. Continuare? | Tipi diversi di fibra su due lati. | Può causare una notevole perdita di giunzione se si prosegue nell’operazione. Utilizzare la corretta modalità di giunzione corrispondente alle fibre.
Angolo di taglio superiore al limite | Faccia terminale della fibra non corretta. | Verificare le condizioni della taglierina. Se la lama è usurata, ruotarla in una nuova posizione o cambiarla montandone una nuova, e poi preparare nuovamente le fibre.
 | Il [Limite angolo di taglio] è troppo basso. | Aumentare il “Limite angolo di taglio“ su un valore adeguato (valore standard 3,0°).
Angolo del core superiore al limite | Il [Limite angolo core] è troppo basso. | Aumentare il “Limite angolo core“ su un valore adeguato (valore standard 1,0°).
 | Polvere o sporco sulla scanalatura a V o sulle guide della fibra. | Pulire la scanalatura a V e le guide della fibra. Preparare e ricaricare nuovamente la fibra.
Allineamento asse fibra fallito | Spostamento dell’asse troppo elevato (>0,4 μm). | Preparare nuovamente la fibra (spellatura, pulizia e taglio).
 | Il motore non è calibrato. | Eseguire la “Calibrazione motore“.
La fibra è sporca | C’è polvere o sporco sulla superficie della fibra. | Preparare nuovamente la fibra (spellatura, pulizia e taglio).
 | C’è polvere o sporco sulle lenti. | Eseguire il “Controllo polvere“ dopo la pulizia delle lenti.
 | Il “Tempo arco di pulizia“ è troppo breve. | Impostare il “Tempo arco di pulizia“ su 180 ms.
 | È difficile individuare il core della fibra utilizzando il metodo di allineamento del core per la giunzione. | Utilizzare la modalità di giunzione MM (allineamento del clad) per la giunzione del core della fibra non individuato.

## Slide 44
ErrorMessage | Cause | Solution
FatSplicingPoint | Toomuch[Overlap]setting | Adjust“Overlap”parametersetting.
 | Themotorisnotcalibrated. | Perform“MotorCalibration”.
ThinSplicingPoint | Arcpoweristoolow | Perform“ArcCalibration”.
 | Thelevelofpre-discharge issettoohigh | Decreasepre-dischargeorpre-discharge time.
 | Insufficient“Overlap”setting | Adjust“Overlap”parametersetting
43
Messaggio di errore | Causa | Soluzione
Punto di giunzione spesso | L’impostazione della [Sovrapposizione] è eccessiva. | Regolare l’impostazione del parametro di “Sovrapposizione”.
 | Il motore non è calibrato. | Eseguire la “Calibrazione motore”.
Punto di giunzione sottile | La potenza dell’arco è troppo bassa. | Eseguire la “Calibrazione arco”.
 | Il livello della pre-scarica è troppo alto. | Dimuire la pre-scarica o il tempo di pre-scarica.
 | L’impostazione della “Sovrapposizione” è insufficiente. | Regolare l’impostazione del parametro di “Sovrapposizione”.
43

## Slide 45
44
Appendix C
Questions and Troubleshooting
The following gives the solution of some of the common problems for reference. If
you cannot solve the problems, please contact the manufacturer directly.
1 .Power does not turn off when press “ON/OFF” button.
• Press and hold the key “ON/OFF” until the LED flashes, release the button, and
the splicer will be turned off.
2. Few splices can be made with a fully charged battery pack
• Enable it to conserve power usage.
• The battery power degrades due to memory effects and Long-term storage.
Recharge the battery after a fully discharging.
• The battery pack has reached the end of its service life. Install a new battery
pack.
• Don’t use the battery at a low temperature.
3. Error message appears on monitor
• Refer to appendix 2.
4. High splice loss
• Clean the V-grooves, fiber clamps, wind protector LEDs, and objective lenses.
• Replace the electrodes.
• Refer to appendix 1.
• The splice loss varies according to the cleave angle, arc conditions and fiber
cleanliness.
5. Monitor suddenly turned off
• when you enable the power saving function, the splicer will switch to the power
saving state after an extended period of splicer inactivity. Press any key to return to
the normal state.
6. Splicer power suddenly turned off
• when you enable the power saving function, the splicer will turn the splicer power
off after an extended period of inactivity.
7. Mismatch between Estimated splice loss and Actual splice loss
• The estimated loss is a calculated loss, so it can be used for reference only.
• The optical components of the splicer may need to be cleaned.
8. Fiber protection sleeve does not shrink completely
• Extend the heating time.
9. Method to cancel heating process
• Press the “HEAT” button to cancel the heating process. And the LED will be
44
Appendice C
Domande e soluzioni dei problemi
Di seguito viene fornita, come riferimento, la soluzione di alcuni dei problemi più comuni.
Se non è possibile risolvere i problemi, contattare direttamente il produttore.
1. L'alimentazione non si spegne quando si preme il pulsante "ON / OFF".
• Premere e tenere premuto il tasto “ON / OFF” fino a quando il LED non lampeggia, rilasciare il pulsante e la giuntatrice si spegnerà.
2. È possibile effettuare poche giunzioni con una batteria completamente carica.
• Abilitare la funzione di risparmio energetico.
• La carica della batteria si riduce a causa dell’effetto memoria e della conservazione a lungo termine. Ricaricare la batteria dopo che è completamente scarica.
• La batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile. Installare una nuova batteria.
• Non utilizzare la batteria a una temperatura bassa.
3. Compare un messaggio di errore sul monitor.
• Fare riferimento all’appendice 2.
4. Elevata perdita di giunzione
• Pulire le scanalature a V, i morsetti delle fibre, i LED della protezione antivento e le lenti degli obiettivi.
• Sostituire gli elettrodi.
• Fare riferimento all’appendice 1.
• La perdita di giunzione varia secondo l’angolo di taglio, le condizioni dell’arco e la pulizia della fibra.
5. Il monitor si spegne improvvisamente.
• Quando si attiva la funzione di risparmio energetico, la giuntatrice passerà allo stato di risparmio energetico dopo un prolungato periodo di inattività. Premere un tasto qualsiasi perché torni allo stato normale.
6. L’alimentazione della giuntatrice si spegne all’improvviso.
• Quando si attiva la funzione di risparmio energetico, la giuntatrice spegnerà l’alimentazione dopo un prolungato periodo di inattività.
7. Discrepanza tra la perdita di giunzione stimata e la perdita di giunzione effettiva.
• La perdita stimata è una perdita calcolata, può essere usata solo come riferimento.
• Potrebbe essere necessario pulire i componenti ottici della giuntatrice.
8. Il manicotto di protezione della fibra non si restringe completamente.
• Prolungare il tempo di riscaldamento.
9. Metodo per annullare il processo di riscaldamento
• Premere il pulsante “HEAT” (“RISCALDAMENTO”) per annullare il processo di riscaldamento. E il LED si

## Slide 46
45
turned off
10. Fiber protection sleeve adhered to heating plate after shrinking
• Use a cotton swab or a similar soft tip object to push and remove the sleeve.
11. Forgot passwords
• Contact your nearest sales agency.
12. No arc power change after [Arc Calibration]
• An internal factor is calibrated and adjusted for the specific arc power
selected. The displayed arc power in each splice mode does not change.
13. Forget to put the optical fiber during the process of maintenance function
• It is invalid to press the return key. You need to open the wind cover and put
the prepared fibers and press the “SET” or “RESET” button to continue
14. Fail to upgrade
• When users use the "new" U-disk to upgrade, the splice may not be able to
correctly identify the upgrade program file; you need to reset the U-disk, and
restart the splicer.
• Check whether the upgrade file name and the format are correct.
• If you cannot solve the problems, please contact the manufacturer directly.
45
spegnerà.
10. Il manicotto di protezione della fibra aderisce alla piastra riscaldante dopo il restringimento.
Utilizzare un batuffolo di cotone o un oggetto analogo con punta morbida per spingere e rimuovere il manicotto.
11. Password dimenticata
Contattare il rivenditore di zona.
12. Nessuna modifica della potenza dell'arco dopo la [Calibrazione arco].
Viene calibrato e regolato un fattore interno per la specifica potenza dell'arco selezionata. La potenza dell'arco visualizzata in ciascuna modalità di giunzione non cambia.
13. Si è dimenticato di mettere la fibra ottica durante il processo della funzione di manutenzione.
Non è corretto premere il tasto Invio. È necessario aprire la copertura antivento e inserire le fibre preparate e premere il pulsante “SET” o “RESET” per continuare.
14. Impossibile eseguire l'aggiornamento
Quando gli utenti utilizzano il "nuovo" U-disk per l'aggiornamento, la giunzione potrebbe non essere in grado di identificare correttamente il file del programma di aggiornamento; è necessario reimpostare lo U-disk e riavviare la giuntatrice.
Verificare se il nome del file di aggiornamento e il formato siano corretti.
Se non è possibile risolvere i problemi, contattare direttamente il produttore.

## Slide 47
46
Battery precautions
1.Do not touch or hit battery with pointed or sharp items.
2.Do not transport or store the battery together with metals.
3.Do not throw, drop, impact, or bend battery, or any knock or stomp on the battery
is forbidden.
4.Do not connect the anode and cathode terminals of the battery with metals such
as electric wire for fear of short circuit trouble.
5.Do not allow battery’s anode or cathode terminal to touch with the aluminum layer
of package made from aluminum laminated plastic film material for fear of short-
circuit.
6.In no case the battery cell can be dismantled.
7.Do not immerse the battery into water or seawater, because the battery cell
cannot bear moist environment.
8.Do not place or use the battery beside or near the heat source such as fire or
heater.
9.Do not heat battery or throw it into water.
10.Do not directly solder the battery.
11.Do not charge battery near or beside the fire or in a very hot environment.
12.Do not place the battery into microwave oven or any high pressure vessel.
13.Do not allow the battery work or place it in hot temperatures such as in strong
sunshine or hot environment in car for a long time, for fear that battery might be
overheated, on fire, weakened functionally, or shortened in life.
14.Any usage of the damaged battery is forbidden. The battery should be kept away
from fire source when electrolyte leakage occurs or the battery emits electrolyte
smell for fear battery might catch on fire or explode.
15.If there is electrolyte contacting with your skin or into other part of body due to
leakage, please rinse with water immediately. If the eye is contacted with electrolyte,
rinse with water immediately and go to see a doctor nearest.
46
Precauzioni riguardanti la batteria
1. Non toccare o colpire la batteria con oggetti appuntiti o affilati.
2. Non trasportare o conservare la batteria insieme a metalli.
3. Non gettare, lasciar cadere, urtare o piegare la batteria; è vietato dare dei colpi o calpestare la batteria.
4. Non collegare i terminali anodici e catodici della batteria con metalli, come fili elettrici, per evitare possibili cortocircuiti.
5. Non lasciare che l'anodo della batteria o il terminale del catodo vengano a contatto con lo strato di alluminio della confezione in materiale plastico laminato di alluminio per evitare possibili cortocircuiti.
6. In nessun caso la cella della batteria deve essere smontata.
7. Non immergere la batteria in acqua o acqua di mare poiché la cella della batteria non tollera ambienti umidi.
8. Non collocare o utilizzare la batteria accanto o vicino a fonti di calore come il fuoco o un impianto di riscaldamento.
9. Non riscaldare la batteria o gettarla nell'acqua.
10. Non effettuare saldature direttamente sulla batteria.
11. Non ricaricare la batteria vicino o accanto al fuoco o in un ambiente molto caldo.
12. Non collocare la batteria nel forno a microonde o in qualsiasi recipiente ad alta pressione.
13. Non lasciare che la batteria funzioni o non posizionarla a temperature elevate, ad esempio in presenza di luce solare intensa o in ambienti caldi in auto per lungo tempo, per evitare che possa surriscaldarsi, incendiarsi, smetta di funzionare correttamente o che si riduca la durata della vita.
14. È vietato qualsiasi utilizzo di una batteria danneggiata. La batteria deve essere tenuta lontana da fonti di calore quando si verifica una perdita di elettroliti o emette odore di elettroliti per evitare che possa incendiarsi o esplodere.
15. In caso di contatto di perdite di elettroliti con la pelle o con altre parti del corpo, sciacquare immediatamente con acqua. Se gli occhi vengono a contatto con gli elettroliti, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi al medico più vicino.

## Slide 48
* Products models and specifications are subject to
change without prior notice.
The End
* I modelli e le specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza
preavviso.
Fine